# Публічне акціонерне товариство

# акціонернИЙ БАНК  „Укргазбанк”

|  | «ЗАТВЕРДЖЕНО» |
| --- | --- |
|  | Голова комітету конкурсних торгів __________________ О.В. Дубровін |
|  | « 20 » серпня 2015р. |

# ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю:

апаратури електрозв’язку

(мережеве обладнання)

м. Київ-2015

| ЗМІСТ |
| --- |
|  | Розділ 1. Загальні положення 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 2. Інформація про Замовника торгів 3. Інформація про предмет закупівлі 4. Процедура закупівлі 5. Недискримінація Учасників 6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції торгів 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції торгів Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів та внесення змін до документації конкурсних торгів 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів Учасника 3. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 4. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 6. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 7. Методика розрахунку ціни пропозиції 8. Кваліфікаційні критерії до Учасників 9. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником 11. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 1. Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 2.Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 1. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів 2. Виправлення арифметичних помилок 3. Акцепт пропозиції конкурсних торгів 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 5. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 6. Порядок оскарження процедур закупівлі Розділ 6. Договір про закупівлю 1. Вимоги до договору про закупівлю 2. Терміни укладання договору 3. Проект договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі 4. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 5. Забезпечення виконання договору про закупівлю Додаток №1 «Пропозиція конкурсних торгів щодо ціни» Додаток №2 «Перелік кваліфікаційні критерії» Додаток №3 «Технічні характеристики» Додаток №4 «Проект договору про закупівлю» Додаток №5 «Орієнтовний перелік Об’єктів Замовника» |
| Розділ 1. Загальні положення |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів (далі – Документація) розроблена на виконання вимог Порядок організації та здійснення АБ «УКРГАЗБАНК» закупівель товарів, робіт і послуг затвердженого протоколом Правління № 44 від 02.07.2015. Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються в значеннях: акцепт пропозиції учасника - прийняття замовником пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лота). Пропозиція учасника вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений цією Документацією строк письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції; забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань за договором про закупівлю; забезпечення пропозиції конкурсних торгів - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням пропозиції конкурсних торгів; замовник – АБ «УКРГАЗБАНК», який здійснює закупівлю на умовах, визначених цією Документацією; змова - домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції учасника на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника; найбільш економічно вигідна пропозиція - пропозиція, що відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у документації торгів, та визнана найкращою за результатами оцінки пропозицій учасників відповідно до цієї Документації; оприлюднення інформації про процедуру закупівлі – розміщення на веб-сайті документів замовника щодо закупівель товарів, робіт і послуг, які підлягають оприлюдненню відповідно до цієї Документації; орган оскарження – комісія з розгляду скарг. Здійснює розгляд скарг, поданих учасниками на рішення, дії або бездіяльність замовника при проведенні ними процедур закупівель та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; переможець процедури закупівлі - учасник, пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано; пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак: юридична особа, яка здійснює контроль над учасником, або контролюється таким учасником, або перебуває під спільним контролем з таким учасником; фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником; службова (посадова) особа учасника, уповноважена здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової (посадової) особи; фізичні особи - члени Комітету та/або члени їх сімей, які здійснюють контроль над учасниками, або уповноважені здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин. Під здійсненням контролю потрібно розуміти можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника визначається в залежності від обсягу корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї. Для цілей цієї Документації членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства; пропозиція учасника (далі – пропозиція) - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації торгів; строк дії пропозиції учасника - встановлений замовником строк у документації торгів, протягом якого учасник не має права змінювати свою пропозицію; учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію, або взяла участь у процедурі закупівлі у одного учасника. |
| 2. Інформація про Замовника торгів: | Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» Юридична адреса 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1. Фактична адреса 01004, Київ, вул. Велика Васильківська, 39 |
| - посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками: | Начальник відділу організації конкурсних торгів Роман Наталія Юріївна, вул. Велика Васильківська, 39 , м. Київ, 01004, Україна, тел. (044) 594-11-70 - з організаційних питань, Заступник директора департаменту інформаційних технологій Жуков Євген Вікторович, вул. Велика Васильківська, 39, м. Київ, 01004, Україна, тел. (044) 590-49-90 - з технічних питань. |
| 3. Інформація про предмет закупівлі - найменування предмета закупівлі: | апаратура електрозв’язку (мережеве обладнання) |
| - місце, кількість, обсяг поставки товарів / | Місце поставки: Україна, м. Київ (конкретна адреса поставки вказується у договорі) Обсяг: 501 (шт.) |
| - строк поставки товарів/ | 60 (шістдесят) календарних днів з моменту передплати |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація Учасників | Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції торгів | Документи, що подаються учасниками, повинні бути складені українською мовою. У разі надання учасниками будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською мовою та переклад (або справжність підпису перекладача) засвідчені нотаріально або легалізовані у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів та внесення змін до документації конкурсних торгів | Учасник, який отримав від замовника документацію, має право не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо Документації. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до Документації, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на п’ять робочих днів, та повідомити письмово протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту Документації або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на п’ять робочих днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію. |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію, незалежно від їх присутності на зборах. |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та мають містити відбитки печатки* Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, наданих у складі пропозиції та підписаних відповідним чином, несе Учасник. Неспроможність учасника належним чином підготувати пропозицію буде віднесено на його ризик. Відсутність документів, передбачених цією Документацією, розцінюється як невідповідність пропозиції умовам Документації. Якщо учасник не подав у складі своєї пропозиції документи, які не передбачені чинним законодавством для нього, а вони вимагаються цією документацією конкурсних торгів, він повинен надати щодо цього письмове пояснення Усі сторінки документів, які входитимуть до складу пропозиції конкурсних торгів мають бути прошиті разом (через два отвори, які зроблені діркопробивачем симетрично по висоті з лівої сторони документів) ниткою (стрічкою). На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних торгів місце прошивки повинно бути заклеєно та засвідчено підписом уповноваженої особи Учасника та печаткою. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується протоколом (випискою, витягом з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника Учасника, наказом про призначення (продовження повноважень) керівника Учасника та/або довіреністю (дорученням), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення. Відповідальність за помилки друку у документах пропозиції конкурсних торгів, підписаних (засвідчених) відповідним чином, несе Учасник процедури закупівлі. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі *. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження Замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до _______________ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)»; напис «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ». Конверт є частиною пропозиції конкурсних торгів. Якщо конверт, що містить пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, така пропозиція конкурсних торгів відхиляється, як така, що не відповідає вимогам документації, при цьому Замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конверта, його втрату або запізнення. |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів Учасника *Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством). | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з: - реєстру пропозиції конкурсних торгів з посиланням на номери сторінок; - документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі на підписання документів пропозиції конкурсних торгів до абз. 7 п.1 Розділу 3 цієї документації; пропозиції конкурсних торгів щодо ціни, яку Учасник подає Замовнику відповідно до вимог документації (форма – Додаток № 1 до цієї документації); документів, які підтверджують інформацію про відповідність пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям встановленим Замовником, зазначеним у документації (Додаток №2 до цієї документації); документів, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним, якісним, кількісним та іншими вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником у технічному завданні (Додаток № 3 та п. 9 Розділу 3 цієї документації); заповненого проекту договору про закупівлю, підписаного та завіреного печаткою Учасника (крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством) (Додаток № 4 до цієї документації); підтвердження надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі, якщо замовник вимагає надання учасниками забезпечення пропозиції конкурсних торгів) (Не прошивається та не скріплюється з іншими документами, які складають пропозицію). Відсутність або невірне оформлення документів, передбачених цим пунктом, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам Документації. |
| 3. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Поділ предмету закупівлі на окремі частини (лоти) Замовником не передбачається. |
| 4. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу без втрати наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |
| 5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Пропозиція конкурсних торгів обов’язково супроводжується документом, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, яке має бути подане у формі оригіналу банківської гарантії на суму: 400 000,00 (чотириста тисяч гривень 00 коп.) грн. Пропозиція, що не супроводжується забезпеченням пропозиції, відхиляється замовником. Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів учасника. Термін дії банківської гарантії має дорівнювати або перевищувати 90 (дев’яносто) календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Перебіг строку починається з наступного дня після дня розкриття. Пропозиція конкурсних торгів, подана із забезпеченням, строк дії якого менший 90 (дев’яносто) календарних днів, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам документації. |
| 6. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається Замовником у разі: відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; не підписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю; ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів. Замовник офіційним повідомленням звільняє учасника від зобов’язань за наданою Банківською гарантією протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для анулювання даного виду забезпечення: закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню на рахунок Замовника. |
| 7. Методика розрахунку ціни пропозиції | При розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів Учасником враховується вартість всіх витрат, пов’язаних з виконанням зобов’язань Учасника процедури закупівлі (умов договору) . Загальна вартість конкурсної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції конкурсних торгів. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів і ліцензій по товарах, роботах та послугах, запропонованих на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів та ліцензій. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів учасника означає суму, за яку учасник згоден виконати умови договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого предмету закупівлі. Учасник повинен зазначити у формі пропозиції конкурсних торгів (Додаток №1 цієї документації) загальну вартість пропозиції конкурсних торгів з двома десятковими знаками після коми. Витрати, які не були включені до загальної вартості пропозиції конкурсних торгів, замовником сплачуватись не будуть і повністю покладаються на учасника. |
| 8. Кваліфікаційні критерії до Учасників | Перелік кваліфікаційних критеріїв, яким повинна відповідати пропозиція конкурсних торгів Учасника, викладений у Додатку №2 до цієї Документації. |
| 9. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Технічне завдання щодо предмету закупівлі наведена в Додатку № 3 Документації. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним вимогам до Предмету закупівлі (п. 9 Додаток №3 цієї Документації). |
| 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Повідомлення Учасника про зміни конкурсної пропозиції готується, запечатується, маркується та надається особисто у відповідності з п.1 Розділу 3 цієї документації в конверті з додатковим позначенням „Зміни”. Повідомлення про відкликання надається Замовником до моменту розкриття в письмовому вигляді. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням копії із підтвердженням, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого строку подання пропозицій. |
| 11. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі | У випадках, коли в документації наявна вимога Замовника щодо надання копії документа – це означає, що має бути надана копія, посвідчена підписом уповноваженої особи Учасника та скріплена печаткою Учасника (крім осіб, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства). У всіх інших випадках Замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально засвідченої копії відповідного документа. Усі документи Учасника за винятком оригіналів, видані Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) чи нотаріально засвідчених документів та подані ним відповідно до вимог цієї документації, повинні бути завірені підписом та печаткою Учасника (крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством). Підготовка та подання альтернативних пропозицій конкурсних торгів умовами даної документації не передбачається. Під час проведення процедури закупівлі Учасник та Замовник передають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними. Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої Учасниками. |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: місце подання пропозицій конкурсних торгів: кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): | Особисто Пропозиція конкурсних торгів подається разом з супровідним листом про її подання, в якому зазначається прізвище, ім’я, по батькові, дані паспорту представника Учасника процедури закупівлі, що уповноважений на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та підписання протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. вул. Велика Васильківська, 39, м. Київ, 01004, каб. 3/4 До 09 год. 30 хв. «07» вересня 2015 р. Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали. |
| 2.Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: | вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030, каб. 302 Об 12 год. 00 хв. «07» вересня 2015 р. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника Учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення або довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів . Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Комітет конкурсних торгів у присутності уповноважених представників Учасників розкриває конкурсні пропозиції наступним чином: а) в першу чергу розкриваються конверти з надписом "Зміни", а відкликані конкурсні пропозиції повертаються Учасникам, які їх подали; б) усі інші конверти з конкурсними пропозиціями розпечатуються у будь-якій послідовності; Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється на веб-сайті Замовника. |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів | Замовник має право звернутися до Учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого Учасника. Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Оцінка відповідності Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям здійснюється на підставі документально підтвердженої інформації, наданої Учасником процедури закупівлі у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, що не містить вказаних документів про відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, є такою, що не відповідає вимогам документації. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів не надається Учасникам або іншим особам, які офіційно не брали участь у процедурі закупівлі, за винятком випадків, коли така інформація вимагається уповноваженим органом для розгляду поданої скарги щодо порядку проведення процедури закупівлі або судом. Будь-які спроби Учасника вплинути на оцінювання Замовником пропозицій, або прийняття рішення про вибір переможця призведуть до відхилення його пропозиції конкурсних торгів. КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ З метою визначення найкращої (економічно вигідної) пропозиції конкурсних торгів та переможця торгів замовником буде застосований один критерій оцінки пропозицій конкурсних торгів: - ціна (далі - загальна вартість пропозиції конкурсних торгів). Максимальна кількість балів, яку може набрати пропозиція конкурсних торгів у результаті оцінки дорівнює 100 балам. Розрахунок балів за критерієм оцінки буде здійснюватися за наступною методикою: пропозиції конкурсних торгів, загальна вартість якої найменша, присвоюється максимально можлива кількість балів - 100. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою: Бобчисл = Ц min /Ц обчисл × 100, де Бобчисл – обчислювана кількість балів; Ц min – найменша загальна вартість пропозиції конкурсних торгів; Цобчисл – загальна вартість пропозиції конкурсних торгів учасника, кількість балів для якої обчислюється; 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм „загальна вартість пропозиції конкурсних торгів”. Пропозиція конкурсних торгів учасника, який набрав найбільшу кількість балів, визначається найкращою, а такий учасник визначається у подальшому переможцем торгів. У випадку однакової кількості балів у кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються Замовником у наступному порядку: а) при розходженні між сумами, літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці окремого елементу та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється; в) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, отриманою шляхом додавання елементів ціни та підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, отриманою при перевірці пропозиції конкурсних торгів шляхом додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни. У разі виявлення арифметичної помилки в пропозиції конкурсних торгів Замовник надсилає факсимільним та поштовим зв’язком Учаснику запит щодо виправлення арифметичної помилки. У разі не надання протягом трьох робочих днів письмової згоди Учасником на виправлення арифметичної помилки вважається, що Учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки. Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |
| 3. Акцепт пропозиції конкурсних торгів | У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня акцепту пропозиції, відповідно до вимог Документації та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника, договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять робочих днів з дати оприлюднення на веб-сайті повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Порядком, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 1) Учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в документації; 2) Учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки; 3) Учасник не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником; 4) наявні підстави, зазначені у документації абзац 2 пункт 1 Розділу 5; 5) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів Учасника у разі якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 3) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів; 4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншим учасником (учасниками) процедури закупівлі та/або з членом (членами) Комітету, з членом (членами) робочої групи замовника; 7) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура. 8) відомості про юридичну особу, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію учасника, у разі якщо: 1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); 2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту; 3) учасник зареєстрований в офшорних зонах визначених законодавством України. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється на веб-сайті Замовника. |
| 5. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення цієї Документації; виявлення факту змови Учасників; подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів відповідно до документації; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників. Замовник може визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється на веб-сайті Замовника. |
| 6. Порядок оскарження процедур закупівлі | Орган оскарження – комісія з розгляду скарг Замовника, поданих Учасниками процедур закупівель на рішення, дії або бездіяльність Замовника при проведенні ним процедур закупівель, яка приймає рішення за результатами розгляду таких скарг. Скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та містити таку інформацію: ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; підстави, через які подається скарга, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність Замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли суб'єкту оскарження стало відомо про такі рішення, дії або бездіяльність; вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування. До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності Замовника. Скарга може бути подана тільки особою, право чи інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності Замовника. У разі отримання Замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі, Замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів, в тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Замовник повинен повідомити всіх зацікавлених осіб про рішення, прийняті за розглядом звернення. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше двох робочих днів з дня коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю Комітету, але до дня укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються документації торгів, можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій учасників. Скарги, подані після укладання договорів про закупівлю не розглядаються. Орган оскарження повертає скаргу без розгляду у випадках, коли: Замовник визнав та усунув порушення самостійно, зазначені в скарзі, про що було надано документальне підтвердження. Повідомлення про повернення скарги без розгляду надсилається особі, яка звернулася не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення. Рішення органу оскарження оформлюється у письмовій формі. |
| Розділ 6. Договір про закупівлю |
| 1. Вимоги до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Учасник - переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі. |
| 2. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 5 робочих днів з дати оприлюднення на веб-сайті повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 3. Проект договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі | Зазначається замовником в Додатку №4 до цієї документації |
| 4. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цією документацією конкурсних торгів, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 5. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

Додаток №1 до

Документації конкурсних торгів

# (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

# Комітету  конкурсних торгів АБ «УКРГАЗБАНК»

# ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ЩОДО ЦІНИ

# НА УЧАСТЬ У ВІДКРИТИХ ТОРГАХ НА ЗАКУПІВЛЮ______________________

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію:

Повне найменування Учасника ___________________

Адреса (юридична та фактична) __________________

Телефон/факс __________________________________

Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) _____________

Банківські реквізити______________________________

Код ЄДРПОУ __________________________

# Загальна вартість пропозиції з ПДВ, грн.:

# Цифрами ____________________

Літерами ____________________

Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі ___________________________

# Цінова пропозиції

| № з/п | Найменування предмета закупівлі | Одиниці вимі-рювання | Кіль-кість | Ціна за одиницю без ПДВ, грн. | Загальна вартість без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| Загальна вартість конкурсної пропозиції без ПДВ, грн. |  |
| ПДВ* |  |
| Загальна вартість конкурсної пропозиції з ПДВ*, грн. |  |

До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з моменту закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Дата заповнення пропозиції: ______________________________.

# М.П.** ___________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)

* у разі, якщо учасник є платником податку на додану вартість

** крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством

Додаток № 2 до

Документації конкурсних торгів

# ПЕРЕЛІК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КРИТЕРІЇВ

- Довідка у довільній формі, що містить детальний опис технічних можливостей, матеріально-технічної бази Учасника для виконання умов договору (наявність обладнання, транспорту, офісних та  складських приміщень). Підтвердити відповідними документами.

- Довідка у довільній формі, що містить інформацію про працівників учасника, які будуть залучені до виконання договору (вказати не менше ніж 10 працівників, їх посади, прізвище, наявність відповідної кваліфікації та досвід). Підтвердити копіями трудових книжок або копіями трудових угод.

- Копії сертифікатів не менше ніж на чотирьох працівників учасника виданих виробником мережевого обладнання Cisco за напрямком "Маршрутизація і комутація" (ССIE - Cisco Certified Internetwork Expert) (чинні на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів).

- Копії сертифікатів не менше ніж на вісім працівників учасника виданих виробником мережевого обладнання Cisco за напрямком «Мережевий спеціаліст» (CCNA - Cisco Certified Network Associate) або за напрямком «Спеціаліст з проектування мереж» (CCDA - Cisco Certified Design Associate) (чинні на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів).

- Довідка в довільній формі про підтвердження виконання аналогічних договорів не менше 2 (двох) договорів за останні 3 роки з різними контрагентами. Підтвердити копіями договорів відповідно до довідки.

- Документи та показники фінансової спроможності Учасника: звіт про фінансові результати (останню річну звітність та останню проміжну звітність) (форма 2), з відміткою про подання до органів статистики, баланс (останню річну звітність та останню проміжну звітність), з відміткою про подання до органів статистики, звіту про рух грошових коштів за останній звітний період. У разі відсутності звіту, надати лист роз’яснення, щодо відсутності звіту про рух грошових коштів.

- Довідка (-и) з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунку(-ів) в банківських установах та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків по кредитах (не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій).

- Довідка, видану на запит Учасника відповідним територіальним податковим органом про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів, платежів, (не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій).

- Копія свідоцтва платника податку на додану вартість учасника (або копія відповідного витягу з реєстру) або копія свідоцтва платника єдиного податку учасника (або копія відповідного витягу з реєстру).

- Статут учасника (з урахуванням змін та доповнень до статуту).

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб – підприємців виданого на запит Учасника (не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Дозволяється подання цього документу, сформованого в електронній формі відповідно до законодавства).

- Документ МВС України про наявність або відсутність судимості службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та укладати договір, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

- Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб які вчинили корупційні правопорушення видана територіальним органом Міністерства юстиції України, яка свідчить про внесення відомостей або відсутність відомостей про службову (посадову) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та/або укладати договір, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

- Довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, який містить дані про не перебування особи в процесі припинення підприємницької діяльності. Банкрутства (учасник має право надати документи, сформовані в електронній формі відповідно до законодавства).

- Довідку у довільній формі, що містить інформацію про юридичних осіб (із зазначенням коду ЄДРПОУ), які здійснюють контроль за учасником, та/або перебувають під спільним контролем з учасником.

- Для учасників - акціонерних товариств – зведений обліковий реєстр власників цінних паперів або інформаційну довідку акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу, складений депозитарієм, не більше десятиденної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

- Довідку у довільній формі, що містить інформацію про фізичних осіб засновників з істотною участю (10% і більше), а також їх близьких родичів (батько, мати, чоловік, дружина, повнолітні діти, рідні брати і сестри) із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, серії та номера паспорту.

- Довідку у довільній формі, що містить інформацію про службових (посадових) осіб учасника уповноважених здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно–правових відносин (директор, бухгалтер), а також їх близьких родичів (батько, мати, чоловік, дружина, повнолітні діти, рідні брати і сестри) із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, серії та номера паспорту.

- Документи, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі щодо підпису договору про закупівлю з замовником: протокол (виписка, витяг з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника учасника, наказ про призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреність (доручення), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копія паспорту, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

# Додаток № 3 до

Документації конкурсних торгів

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| № | Парт-номер | Найменування обладнання та його деталізація | Кіл-ть, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Дротовий IP-телефон Cisco UC Phone 9971, включаючи CON-SNT-9971CSTD в складі: | 2 |
|  | CP-9971-C-CAM-K9= | Дротовий IP-телефон Cisco UC Phone 9971, Charcoal, Std Hndst with Camera | 1 |
|  | CP-PWR-CUBE-4= | Блок живлення Cisco IP Phone power transformer for the 89/9900 phone series | 1 |
|  | LIC-CUCM-9X-ENH-A | ПЗ Cisco UC Manager-9.x Enhanced Single User-Under 1K, включаючи CON-SESV-LICCENHA | 1 |
| 2 |  | Дротовий IP-телефон Cisco Unified Phone 8945, включаючи CON-SNT-CP8945K9 в складі: | 5 |
|  | CP-8945-K9= | Дротовий IP-телефон Cisco Unified Phone 8945, Phantom Grey, Standard Handset | 1 |
|  | CP-PWR-CUBE-3= | Блок живлення Cisco IP Phone power transformer for the 7900 phone series | 1 |
|  | LIC-CUCM-9X-ENH-A | ПЗ Cisco UC Manager-9.x Enhanced Single User-Under 1K, включаючи CON-SESV-LICCENHA | 1 |
| 3 |  | Дротовий IP-телефон Cisco UC Phone 7942, включаючи CON-SNT-CP7942 в складі: | 17 |
|  | CP-7942G= | Дротовий IP-телефон Cisco UC Phone 7942, spare | 1 |
|  | CP-PWR-CUBE-3= | Блок живлення Cisco IP Phone power transformer for the 7900 phone series | 1 |
|  | LIC-CUCM-9X-ENH-A | ПЗ Cisco UC Manager-9.x Enhanced Single User-Under 1K, включаючи CON-SESV-LICCENHA | 1 |
| 4 |  | Дротовий IP-телефон Cisco Unified SIP Phone 3905, включаючи CON-SNT-CP3905 в складі: | 273 |
|  | CP-3905= | Дротовий IP-телефон Cisco Unified SIP Phone 3905, Charcoal, Standard Handset | 1 |
|  | CP-3905-PWR-CE= | Блок живлення Cisco Power Adapter for Cisco Unified SIP Phone 3905, Europe | 1 |
|  | LIC-CUCM-9X-ESS-A | ПЗ Cisco UC Manager-9.x Essential User License User-Under 1K, включаючи CON-SESV-LICC9XES | 1 |
| 5 |  | Системна консоль Cisco Unified IP Color Key Expansion Module, включаючи CON-SCN-CPCKEMC1 в складі: | 2 |
|  | CP-CKEM-C= | Системна консоль Cisco Unified IP Color Key Expansion Module, Charcoal | 1 |
| 6 |  | Маршрутизатор Cisco ISR 4451, включаючи CON-SNT-ISX451-X в складі: | 1 |
|  | ISR4451-X-SEC/K9 | Маршрутизатор Cisco ISR 4451 Sec Bundle, w/SEC license | 1 |
|  | FL-44-PERF-K9 | Performance on Demand License for 4400 Series | 1 |
|  | PWR-4450-AC/2 | AC Power Supply (Secondary PS) for Cisco ISR 4450 | 1 |
|  | CAB-CONSOLE-USB | Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B | 1 |
| 7 |  | Маршрутизатор Cisco 2901 Voice Bundle w/PVDM3-16,FL-CME-SRST-25,UC Lic,FL-CUBE10, включаючи CON-SNT-2901CMST в складі: | 1 |
|  | C2901-CME-SRST/K9 | Маршрутизатор Cisco 2901 Voice Bundle w/PVDM3-16,FL-CME-SRST-25,UC Lic,FL-CUBE10 | 1 |
|  | VIC2-4FXO | Модуль Four-port Voice Interface Card - FXO (Universal) | 1 |
|  | VIC2-2FXS/DID | Модуль Two-port Voice Interface Card - FXS | 1 |
|  | SL-29-SEC-K9 | ПО Security License for Cisco 2901-2951 | 1 |
|  | LIC-CUCM-9X-ESS-A | ПЗ Cisco UC Manager-9.x Essential User License User-Under 1K, включаючи CON-SESV-LICC9XES | 6 |
| 8 |  | Маршрутизатор CISCO871, включаючи CON-SNT-CISCO871 в складі: | 200 |
|  | CISCO871-K9-RF | Маршрутизатор Cisco Dual Ethernet Security Router REMANUFACTURED | 1 |

ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ:

- Дротовий IP-телефон Cisco UC Phone 9971, включаючи CON-SNT-9971CSTD:

| Характеристики | Вимоги |
| --- | --- |
| Тип установки, особливості конструкції: | • Корпус з пластику • Підставка з можливістю нахилу на 60° |
| Параметри живлення | • Підтримка IEEE 802.3af 802.3at PoE • Отримання живлення від будь-якого PoE-комутатора Cisco • Напруга живлення 48 В DC, подається за допомогою опціонального блоку живлення CP-PWR-CUBE-4 |
| Можливості: | • Дисплей: Кольоровий TFT дисплей з сенсорною панеллю розміром 5,6 "(14 см) з високою роздільною здатністю (640x480). Забезпечує більшу гнучкість можливостей і додатків, значно розширює обсяг інформації, що відображається при використанні таких можливостей, як" Служби "," Інформація " , "Повідомлення" і "Директорії". Також дисплей підтримує локалізацію, що вимагають двобайтового кодування Unicode для шрифтів • Широкосмуговий звук: Підтримка широкосмугового звуку (кодек G.722) навушниками через виділений RJ9 порт • Підтримка Bluetooth: Можливість підключення гарнітури через Bluetooth • Камера Можливість підключення відео камери до телефону через usb порт • Підтримка модулю розширення Модуль розширення дозволяє збільшити кількість ліній, номерів швидкого виклику та інших додаткових функцій • Спікерфон: Повнодуплексний спікерфон • Клавіша "Повідомлення": Надає прямий доступ до голосової пошти • Клавіша "Директорії": Швидкий доступ до пропущених, прийнятим і зробленим викликам (а також історія внутрішніх викликів і телефонна книга). Вхідні повідомлення ідентифікуються і відображаються за категоріями на дисплеї, дозволяючи користувачам швидко і ефективно відповідати на виклики за допомогою функції швидкого набору. Корпоративна телефонна книга інтегрується зі стандартною телефонною книгою Lightweight Directory Access Protocol Version 3 (LDAP3) • Клавіша "Налаштування" Дозволяє користувачеві регулювати контраст дисплея, вибирати фонові зображення (якщо доступні) і вибрати мелодію дзвінка в меню "Уподобання". Мережеві настройки також можуть бути налаштовані (зазвичай системним адміністратором), вручну або автоматично за допомогою Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Cisco Unified CallManager і резервування Cisco Unified CallManager. Інші доступні підміню включають конфігурацію пристрою і безпеки, інформацію про модель • Клавіша "Служби": Надає користувачам швидкий доступ до різноманітної інформації, такої як погода, курси акцій, цитата дня або до будь-якої іншої веб-інформації, заснованої на XML • Клавіші відключення звуку, включення спікерфона і навушників При активності підсвічуються клавіші включення / виключення спікерфона, вимикання мікрофона, включення навушників. • Ethernet-комутатор: Вбудований Ethernet-комутатор Cisco на 2 порту дозволяють безпосередньо підключитися до мережі 10 / 100/1000 BASE-T за допомогою 1 інтерфейсу RJ-45, забезпечуючи одночасне підключення телефону і комп'ютера. Системний адміністратор може призначити окремі віртуальні мережі (802.1Q) для комп'ютерів та IP-телефонів, тим самим забезпечуючи розширену безпеку і надійність передачі голосу і даних • Підтримка стандартів бездротового зв’язку: Підтримка стандартів 802.11a/b/g забезпечує більшу гнучкість у підключенні телефону до мережі • Роз'єм для підключення навушників: Спеціальний порт для підключення навушників усуває необхідність використання окремого підсилювача. Ця можливість дозволяє тримати навушники постійно підключеними до телефони, що спрощує використання навушників |
| Інтерфейсні порти: |
| Мережеві інтерфейси: | 2 x RJ-45 10/100/1000 BASE-T |
| Інші інтерфейси: | 1 порт для підключення навушників |
| Мережеві особливості: |
| Функціональні можливості: | • Велика кількість мелодій дзвінка: Доступно більше 24 мелодій дзвінка. Мелодії дзвінка можуть бути обрані за допомогою Cisco Unified Phone Application Suite • Мовна підтримка: Вбудована підтримка більше 30 мов (залежить від версії Cisco Unified Communications Manager) |
| Передача даних: | • Функції якості обслуговування (QoS) • Телефон підтримує точку коду диференційованих послуг (DSCP) і стандарти 802.1Q / p |
| Передача голосу: | • Підтримка кодеків: G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722, iSAC і iLBC • Підтримка протоколів сигналізації: Session Initiation Protocol (SIP) з контролем викликів Cisco та H.264 для відео |
| Безпека: | Ідентифікація пристроїв за допомогою сертифікатів X.509v3, образів з цифровим підписом, зашифрованого безпечного резервування, безпечної сигналізації і безпечних даних за допомогою AES-128. Також телефон підтримує 802.1X |
| Управління: | IP-адреса може бути призначений вручну або автоматично за допомогою клієнта DHCP |
| Програмне забезпечення, що використовується для управління ІР-телефоном | ПЗ Cisco Call Manager, на базі якого побудована корпоративна телефонна мережа Замовника |
| Наявність сервісної підтримки | Наявність сервісної підтримки 8X5XNBD не менш як на один рік |

- Дротовий IP-телефон Cisco Unified Phone 8945, включаючи CON-SNT-CP8945K9

| Характеристики | Вимоги |
| --- | --- |
| Тип установки, особливості конструкції: | • Корпус з пластику • Підставка з можливістю установки у одній з двох позицій нахилу |
| Параметри живлення | • Підтримка IEEE 802.3af PoE • Отримання живлення від будь-якого PoE-комутатора Cisco • Напруга живлення 48 В DC, подається за допомогою опціонального блоку живлення CP-PWR-CUBE-3 |
| Можливості: | • Дисплей: Кольоровий TFT дисплей розміром 5 "(10 см) з високою роздільною здатністю (640x480). Забезпечує більшу гнучкість можливостей і додатків, значно розширює обсяг інформації, що відображається при використанні таких можливостей, як" Служби "," Інформація " , "Повідомлення" і "Директорії". Також дисплей підтримує локалізацію, що вимагають двобайтового кодування Unicode для шрифтів • Підтримка Bluetooth: Можливість підключення гарнітури через Bluetooth •Камера Вбудована відео камера, що підтримує VGA роздільну здатність та 30 кадрів/секунду • Спікерфон: Повнодуплексний спікерфон • Клавіша "Повідомлення": Надає прямий доступ до голосової пошти • Клавіша "Контакти": Швидкий доступ до пропущених, прийнятим і зробленим викликам (а також історія внутрішніх викликів і телефонна книга). Вхідні повідомлення ідентифікуються і відображаються за категоріями на дисплеї, дозволяючи користувачам швидко і ефективно відповідати на виклики за допомогою функції швидкого набору. Корпоративна телефонна книга інтегрується зі стандартною телефонною книгою Lightweight Directory Access Protocol Version 3 (LDAP3) • Клавіша "Додатки": Надає користувачам швидкий доступ до різноманітної інформації, такої як погода, курси акцій, цитата дня або до будь-якої іншої веб-інформації, заснованої на XML • Клавіші відключення звуку, включення спікерфона і навушників При активності підсвічуються клавіші включення / виключення спікерфона, вимикання мікрофона, включення навушників. • Ethernet-комутатор: Вбудований Ethernet-комутатор Cisco на 2 порти дозволяють безпосередньо підключитися до мережі 10 / 100/1000 BASE-T за допомогою 1 інтерфейсу RJ-45, забезпечуючи одночасне підключення телефону і комп'ютера. Системний адміністратор може призначити окремі віртуальні мережі (802.1Q) для комп'ютерів та IP-телефонів, тим самим забезпечуючи розширену безпеку і надійність передачі голосу і даних • Роз'єм для підключення навушників: Спеціальний порт для підключення навушників усуває необхідність використання окремого підсилювача. Ця можливість дозволяє тримати навушники постійно підключеними до телефони, що спрощує використання навушників |
| Інтерфейсні порти: |
| Мережеві інтерфейси: | 2 x RJ-45 10/100/1000 BASE-T |
| Інші інтерфейси: | 1 порт для підключення навушників |
| Мережеві особливості: |
| Функціональні можливості: | • Мовна підтримка: Вбудована підтримка більше 30 мов (залежить від версії Cisco Unified Communications Manager) |
| Передача даних: | • Функції якості обслуговування (QoS) • Телефон підтримує точку коду диференційованих послуг (DSCP) і стандарти 802.1Q / p, LLDP-MED |
| Передача голосу: | • Підтримка кодеків: G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722, iLBC • Підтримка протоколів сигналізації: Session Initiation Protocol (SIP) та Skinny Client Control Protocol (SCCP) |
| Безпека: | Ідентифікація пристроїв за допомогою сертифікатів, образів з цифровим підписом, зашифрованого безпечного резервування, безпечної сигналізації і безпечних даних за допомогою TLS. |
| Управління: | IP-адреса може бути призначений вручну або автоматично за допомогою клієнта DHCP |
| Програмне забезпечення, що використовується для управління ІР-телефоном | ПЗ Cisco Call Manager, на базі якого побудована корпоративна телефонна мережа Замовника |
| Наявність сервісної підтримки | Наявність сервісної підтримки 8X5XNBD не менш як на один рік |

- Дротовий IP-телефон Cisco UC Phone 7942, включаючи CON-SNT-CP7942

| Характеристики | Вимоги |
| --- | --- |
| Тип установки, особливості конструкції: | • Корпус з пластику • Підставка з можливістю нахилу на 60° |
| Параметри живлення | • Підтримка IEEE 803.af PoE • Отримання живлення від будь-якого PoE-комутатора Cisco • Напруга живлення 48 В DC, подається за допомогою опціонального блоку живлення CP-PWR-CUBE-3 |
| Можливості: | • Дисплей: Монохромний дисплей (4-бітові відтінки сірого) розміром 5 "(12.5 см) з високою роздільною здатністю (320 x 222). Забезпечує більшу гнучкість можливостей і додатків, значно розширює обсяг інформації, що відображається при використанні таких можливостей, як" Служби "," Інформація " , "Повідомлення" і "Директорії". Також дисплей підтримує локалізацію, що вимагають двобайтового кодування Unicode для шрифтів • Широкосмуговий звук: Підтримка широкосмугового звуку (кодек G.722, приєднання до TIA 920) телефонною трубкою, навушниками та спікерфоном • Спікерфон: Повнодуплексний спікерфон з акустичним придушенням відлуння • Клавіша "Повідомлення": Надає прямий доступ до голосової пошти • Клавіша "Директорії": Швидкий доступ до пропущених, прийнятим і зробленим викликам (а також історія внутрішніх викликів і телефонна книга). Вхідні повідомлення ідентифікуються і відображаються за категоріями на дисплеї, дозволяючи користувачам швидко і ефективно відповідати на виклики за допомогою функції швидкого набору. Корпоративна телефонна книга інтегрується зі стандартною телефонною книгою Lightweight Directory Access Protocol Version 3 (LDAP3) • Клавіша "Налаштування" Дозволяє користувачеві регулювати контраст дисплея, вибирати фонові зображення (якщо доступні) і вибрати мелодію дзвінка в меню "Уподобання". Мережеві настройки також можуть бути налаштовані (зазвичай системним адміністратором), вручну або автоматично за допомогою Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Cisco Unified CallManager і резервування Cisco Unified CallManager. Інші доступні підміню включають конфігурацію пристрою і безпеки, інформацію про модель • Клавіша "Служби": Надає користувачам швидкий доступ до різноманітної інформації, такої як погода, курси акцій, цитата дня або до будь-якої іншої веб-інформації, заснованої на XML • Клавіша "Довідка": Он-лайн довідка надає користувачам інформацію про телефонні клавішах і можливостях • Клавіші відключення звуку, включення спікерфона і навушників При активності підсвічуються клавіші включення / виключення спікерфона, вимикання мікрофона, включення навушників. Для додаткової безпеки тони DTMF маскуються при використанні спікерфона • Ethernet-комутатор: Вбудований Ethernet-комутатор Cisco на 2 порту дозволяють безпосередньо підключитися до мережі 10 / 100BASE-T за допомогою 1 інтерфейсу RJ-45, забезпечуючи одночасне підключення телефону і комп'ютера. Системний адміністратор може призначити окремі віртуальні мережі (802.1Q) для комп'ютерів та IP-телефонів, тим самим забезпечуючи розширену безпеку і надійність передачі голосу і даних • Роз'єм для підключення навушників: Спеціальний порт для підключення навушників усуває необхідність використання окремого підсилювача. Ця можливість дозволяє тримати навушники постійно підключеними до телефони, що спрощує використання навушників |
| Інтерфейсні порти: |
| Мережеві інтерфейси: | 2 x RJ-45 10/100BASE-T |
| Інші інтерфейси: | 1 порт для підключення навушників |
| Мережеві особливості: |
| Функціональні можливості: | • Велика кількість мелодій дзвінка: Доступно більше 24 мелодій дзвінка. Мелодії дзвінка можуть бути обрані за допомогою Cisco Unified Phone Application Suite • Мовна підтримка: Вбудована підтримка більше 30 мов (залежить від версії Cisco Unified Communications Manager) |
| Передача даних: | • Функції якості обслуговування (QoS) • Телефон підтримує точку коду диференційованих послуг (DSCP) і стандарти 802.1Q / p |
| Передача голосу: | • Підтримка кодеків: G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722 и iLBC • Підтримка протоколів сигналізації: Skinny Client Control Protocol (SCCP) і Session Initiation Protocol (SIP) з контролем викликів Cisco |
| Безпека: | Ідентифікація пристроїв за допомогою сертифікатів X.509v3, образів з цифровим підписом, зашифрованого безпечного резервування, безпечної сигналізації і безпечних даних за допомогою AES-128. Також телефон підтримує 802.1X і подолання EAPOL |
| Управління: | IP-адреса може бути призначений вручну або автоматично за допомогою клієнта DHCP |
| Програмне забезпечення, що використовується для управління ІР-телефоном | ПЗ Cisco Call Manager, на базі якого побудована корпоративна телефонна мережа Замовника |
| Наявність сервісної підтримки | Наявність сервісної підтримки 8X5XNBD не менш як на один рік |

- Дротовий IP-телефон Cisco Unified SIP Phone 3905, включаючи CON-SNT-CP3905

| Характеристики | Вимоги |
| --- | --- |
| Тип установки, особливості конструкції: | • Корпус з пластику • Підставка з можливістю складання |
| Параметри живлення | • Підтримка IEEE 802.3af PoE • Отримання живлення від будь-якого PoE-комутатора Cisco • Напруга живлення подається за допомогою опціонального блоку живлення CP-3906-PWR-CE= |
| Можливості: | • Дисплей: Монохромний дисплей з роздільною здатністю 128x32. Забезпечує інтуїтивно зрозумілий двостроковий доступ до налаштувань та сервісів телефону • Можливість кріплення на стіну • Спікерфон: Повнодуплексний спікерфон • Клавіша "Додатки": Надає користувачам швидкий доступ до різноманітної інформації залежно від налаштувань адміністратора • Клавіші відключення звуку, включення спікерфона, утримання • Ethernet-комутатор: Вбудований Ethernet-комутатор Cisco на 2 порти дозволяють безпосередньо підключитися до мережі 10 / 100 BASE-T за допомогою 1 інтерфейсу RJ-45, забезпечуючи одночасне підключення телефону і комп'ютера. Системний адміністратор може призначити окремі віртуальні мережі (802.1Q) для комп'ютерів та IP-телефонів, тим самим забезпечуючи розширену безпеку і надійність передачі голосу і даних |
| Інтерфейсні порти: |
| Мережеві інтерфейси: | 2 x RJ-45 10/100 BASE-T |
| Інші інтерфейси: |  |
| Мережеві особливості: |
| Функціональні можливості: | • Мовна підтримка: Вбудована підтримка більше 30 мов (залежить від версії Cisco Unified Communications Manager) |
| Передача даних: | • Функції якості обслуговування (QoS) • Телефон підтримує стандарти 802.1Q / p |
| Передача голосу: | • Підтримка кодеків: G.711a, G.711µ, G.729, G.729a, G.729ab • Підтримка протоколів сигналізації: Session Initiation Protocol (SIP) |
| Безпека: | Підтримка 802.1Х та EAP-MD5 |
| Управління: | IP-адреса може бути призначений вручну або автоматично за допомогою клієнта DHCP |
| Програмне забезпечення, що використовується для управління ІР-телефоном | ПЗ Cisco Call Manager, на базі якого побудована корпоративна телефонна мережа Замовника |
| Наявність сервісної підтримки | Наявність сервісної підтримки 8X5XNBD не менш як на один рік |

- Системна консоль Cisco Unified IP Color Key Expansion Module, включаючи CON-SCN-CPCKEMC1

| Характеристики | Вимоги |
| --- | --- |
| Дисплей | 4.3 дюйми, висока розподільна здатність (480 x 272), графічний (TFT) кольоровий 16-ти бітний дисплей. Дисплей підтримує локалізований інтерфейс, потрібне двухбайтне Unicode-кодування для шрифтів. |
| Кнопки | 18 (на кожну кнопку можливо назначити телефонну лінію чи швидкий набір) 2 кнопки сторінок |
| Можливості | Режим сну. Режим очікування |

- Маршрутизатор Cisco ISR 4451, включаючи CON-SNT-ISX451-X

| Модульна платформа | Cisco 4451 є модульним маршрутизатором, в якому передбачено 10 слотів для встановлення інтерфейсних модулів та засобів розгортання сервісів |
| --- | --- |
| Вбудовані засоби апаратного прискорення шифрування для IPSec / SSL VPN | Ліцензія Cisco IOS XE Security дозволяє забезпечити безпеку підключення до глобальної мережі і розгорнути сервіси VPN (прискорення шифрування реалізовано як для IPSec, так і SSL). |
| Вбудовані гігабітні інтерфейси | Чотири 10/100/1000 вбудованих інтерфейси з можливістю підключення SFP або RJ45. |
| Консольний доступ по USB | Забезпечує можливість підключення до консолі через вбудовані USB, AUX та звичайний консольний порти. |
| Слоти розширення | Не менше 3 x EHWIC Не менше 1 x PVDM Не менше 1 x CompactFlash Не менше 1 x expansion slot Не менше 3 x service module (SM) |
| Розширення за допомогою Cisco Network Interface Modules (NIMs) | ● До трьох інтегрованих NIM слотів для гнучких конфігурацій. ● Кожен слот NIM забезпечує швидкість до 1 Гбіт до процесора та інших модулів. ● Спеціальні NIMs додають підтримку твердотільних накопичувачів (SSD) і жорстких дисків (HDD). |
| Наявність слоту Cisco Integrated Services Card (ISC) | ● ISC підтримує нові модулі High-Density Packet Voice Digital Signal (PVDM4s). ● Кожен слот Integrated Services Card підключається до системної архітектури на швидкості до 2 Гбіт. |
| Підтримка Flash-пам’яті | ● один слот для флеш-пам'яті до 32 Гб. ● наявність флеш-карти не менше 8Гб. ● два USB 2.0 type A порти забезпечують можливість підключення secure token та систем зберігання даних. |
| Значний об’єм оперативної пам’яті | ● модуль керування оснащено 4 Гб пам’яті (максимум 16) ● модуль передачі даних оснащено 2 Гб пам’яті |
| Живлення | Маршрутизатор повинен бути доукомплектований резервним блоком живлення |
| Функції мережевого керування та моніторингу | Cisco IOS Embedded Event Manager (EEM), Cisco IOS IP SLA, а також стандарти SNMP, RMON, Syslog, NetFlow, IP Flow Information Export (IPFix) |
| Пропускна здатність | ● з ліцензією не менше 1 Gbps |
| Мережеві інтерфейси | ● 4х SFP 10/100/1000 ● RJ-45 10/100/1000 |
| Консольні інтерфейси | ● USB type B mini ● RJ45 послідовний консольний порт ● AUX порт |
| Протокол передачі даних | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Протокол мережі / передачі | IPSec, PPPoE, L2TPv3 |
| протокол маршрутизації | OSPF, RIP, IS-IS, RIP-2, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, static IPv4 routing, static IPv6 routing, policy-based routing (PBR) |
| Протокол віддаленого управління | SNMP, RMON |
| Програмне забезпечення IOS XE | ● Новітнє модульне програмне забезпечення IOS XE Universal |
| Наявність сервісної підтримки | ● Наявність сервісної підтримки 8X5XNBD не менш як на один рік |

- Маршрутизатор Cisco 2901 Voice Bundle w/PVDM3-16,FL-CME-SRST-25,UC Lic,FL-CUBE10, включаючи CON-SNT-2901CMST

| Характеристики | Вимоги |
| --- | --- |
| Модульна платформа | Cisco 2901 є модульним маршрутизатором, в якому передбачено 7 слотів для встановлення інтерфейсних модулів та засобів розгортання сервісів |
| Вбудовані засоби апаратного прискорення шифрування для IPSec / SSL VPN | Ліцензія Cisco IOS Security дозволяє забезпечити безпеку підключення до глобальної мережі і розгорнути сервіси VPN (прискорення шифрування реалізовано як для IPSec, так і SSL). |
| Консольний доступ по USB | Забезпечує можливість підключення до консолі через вбудовані USB, AUX та звичайний консольний порти. |
| Слоти розширення | Не менше 4 слота для HWIC; Не менше 1 слот для карт CompactFlash; Не менше 1 слот розширення; Не менше 1 слот PVDM. |
| Вбудовані Gigabit Ethernet | Всі вбудовані порти WAN є маршрутизованими портами 10/100/1000 Gigabit Ethernet WAN. |
| Інтерфейсні карти Cisco Enhanced High Speed WAN (EHWIC) | Чотири інтегрованих слота EHWIC забезпечують більшу гнучкість формування конфігурації. Кожен слот для HWIC володіє високою пропускною здатністю передачі даних: ◦ Сумарно до 1,6 Гбіт / с у напрямку процесора маршрутизатора ◦ Сумарно до 2 Гбіт / с в напрямку інших модулів в рамках MGF Модуль з 4 FXO інтерфейсами. FXO порт використовується для підключення до АТС або для забезпечення підключення до PSTN або PTT. Підтримка Reverse Battery і АОН. Модуль з двома FXS/DID voice/fax інтерфейсами. FXS порт використовується для підключення безпосередньо до телефонів та факсів. DID порт використовується для забезпечення віддаленим вузлам DID з'єднання з центральним офісом. Підтримує тільки дзвінки з PSTN. |
| Слоти для модуля цифрового сигнального процесора (DSP) Cisco для обробки голосових пакетів високої щільності (PVDM3) на материнській платі | ● Слоти для модулів PVDM3 підтримують модулі PVDM3, забезпечуючи підвищену щільність передачі аудіо- і відеотрафіка. ● Кожен слот для PVDM3 з'єднаний з системної архітектурою 2-гігабітним з'єднанням, реалізованим в рамках MGF. ●16-канальний голосовий модуль DSP високої щільності |
| Слоти Compact Flash | ● Передбачено 2 зовнішніх слоти Compact Flash, з підтримкою носіїв до 4Гб. ● Носій 256MB Compact Flash |
| Порти USB 2.0 | Підтримується два високошвидкісні порти USB 2.0. Порти USB забезпечують можливість використання альтернативних токенів безпеки і пристроїв зберігання даних. |
| Підтримка протоколів | IPv4, IPv6, статична маршрутизація, OSPF, EIGRP, BGP, BGP Router Reflector, IS-IS, IGMPv3, PIM SM, PIM SSM, DVMRP, IPSec, GRE, BVD, механізми групової адресації IPv4-IPv6, MPLS, L2TPv3, 802.1ag, 802.3ah, L2 и L3 VPN |
| Підтримка протоколів інкапсуляції | Ethernet, 802.1q VLAN, PPP, MLPPP, Frame Relay, MLFR (FR.15 и FR.16), HDLC, послідовні інтерфейси (RS-232, RS-449, X.21, V.35, и EIA-530), PPPoE та ATM |
| Керування трафіком | QoS, CBWFQ, WRED, засоби ієрархічного забезпечення якості обслуговування, PBR, PfR и NBAR |
| Функції мережевого керування та моніторингу | Web Services Management Agent (WSMA), Cisco IOS Embedded Event Manager (EEM), Cisco IOS IP SLA, а також стандарти SNMP, RMON, Syslog, NetFlow, TR-069 |
| Сервіси та слоти MEM-2900-512MB-DEF | Число сеансів Cisco Unified SRST – 35 Число сеансів Cisco Unified CCME – 35 Вбудовані порти WAN – 2 RJ45 10/100/1000 Слоти для EHWIC – 4 Слоти для ISM – 1 Слоти для вбудованого DSP (PVDM) – 2 Пам’ять DDR2 ECC DRAM – 512 Мбайт (макс 2Гб) |
| Додаткові функції | ● комунікація до п’яти одночасних сесій IP-to-IP ● підтримка голосового функціоналу ● підключення до 25 пристроїв у режимі SRST |
| Наявність сервісної підтримки | Наявність сервісної підтримки 8X5XNBD не менш як на один рік |

- Маршрутизатор CISCO871, включаючи CON-SNT-CISCO871

| Оперативна пам’ять | 128 MB (Встановлено) / 256 MB (Максимально) |
| --- | --- |
| Флеш пам’ять | 24 MB (Встановлено) / 52 MB (Максимально) |
| Параметри мережі |
| Технологія підключення | Провідна |
| Вбудований комутатор | 4-х портовий |
| Канальний протокол | Ethernet, Fast Ethernet |
| Протокол комутації | Ethernet |
| Мережевий/Транспортний протокол | PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA |
| Протокол маршрутизації | RIP-1, RIP-2, HSRP, VRRP, GRE |
| Протоколи адміністрування | SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS |
| Ємність | VPN tunnels : 10 |
| Індикатори стану | Port status, Живлення |
| Характеристики | Firewall protection, DMZ port, auto-sensing per device, підтримка DHCP, підтримка NAT, апаратне кодування, підтримка VPN, підтримка PAT, auto-negotiation, підтримка VLAN, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), dynamic DNS server, manageable, підтримка IPv6, VPN passthrough, Intrusion Prevention System (IPS), Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Весed Fair Queuing (CBWFQ), Весed Fair Queuing (WFQ), підтримка Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS) |
| Мережеві інтерфейси | 4 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x management - console - RJ-45 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ( WAN ) 2 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB Тип A |
| Стандарти та алгоритми шифрування | IEEE 802.1D, IEEE 802.1x, Triple DES, AES |
| Аутинтефікація | RADIUS, TACACS+ |

Учасник для підтвердження відповідності запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника повинен надати у складі своєї пропозиції наступні документи:

- Копія листа від виробника обладнання Cisco, який підтверджує, що учасник авторизований (уповноважений) виробником обладнання Cisco на наступні спеціалізації:

  - Advanced Borderless Network Architecture Specialization або Cisco Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization (дана спеціалізація підтверджує компетенцію по рішенням Cisco Unified Access and Intelligent WAN, що дозволяють будувати високоефективні мережі з високим рівнем продуктивності, безпеки та надійності між підрозділами компаній);

  - Customer Satisfaction Excellence (дана спеціалізація підтверджує рівень задоволеності клієнтів, який виробник Cisco визначає самостійно за результатами спілкування безпосередньо із замовниками).

- Копія листа (авторизаційного) від виробника обладнання Cisco, який підтверджує, що учасник є партнером виробника обладнання Cisco із зазначенням статусу партнерства.

- Гарантійний лист Учасника про забезпечення гарантійного обслуговування обладнання (не менше ніж дванадцять календарних місяців) з моменту приймання-передачі обладнання.

- Таблиця відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого Обладнання згідно з нижченаведеною формою:

«ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПРОПОНОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ

| № з/п | Характеристики | Вимоги | Відповідність характеристик запропонованого Обладнання вимогам Замовника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ця графа повністю повторює пункти однойменної графи таблиць Додатку №2 документації конкурсних торгів (Технічне завдання) по кожному розділу/підрозділу окремо | Ця графа повністю повторює пункти однойменної графи таблиць Додатку №2 документації конкурсних торгів (Технічне завдання) по кожному розділу/підрозділу окремо | У разі, якщо характеристика Обладнання, що пропонується, відповідає або перевищує необхідну характеристику, пишеться «так», якщо не відповідає – «ні». Учасник торгів в цій графі може додати коментар у разі потреби. |

»

Додаток № 4 до

Документації конкурсних торгів

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

м. Київ 								«    » _____________ 2015 року

____________________________________________________, іменоване надалі «Продавець», що є платником податку ____________________________________________________________ (заповнюється Учасником процедури закупівлі), в особі _________________________________, який діє на підставі ___________________________________________, з  однієї сторони,

і

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», іменоване надалі «Покупець», що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, в особі ______________________________________________________, який діє на підставі ______________________________________________________________________,  з іншої сторони, іменовані надалі «Сторони», а кожен окремо «Сторона», уклали даний договір (далі по тексту «Договір») про наступне:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується у 2015 році поставити (передати у власність) Покупцю апаратуру електрозв’язку (мережеве обладнання) (далі - Обладнання), а також забезпечити гарантійне обслуговування Обладнання, а Покупець зобов’язується прийняти і оплатити поставлене Обладнання на умовах, що установлені цим Договором. Обладнання містить вбудоване програмне забезпечення, яке необхідне для його функціонування.

1.2. Найменування, комплектність, асортимент, кількість, ціна та вартість Обладнання, строк гарантійного обслуговування Обладнання, а також всі інші вимоги до нього визначаються Сторонами в Специфікації (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною).

1.3. Обсяги закупівлі Обладнання може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків.

II. ЯКІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ТА ОСОБЛИВІ УМОВИ

2.1. Продавець зобов’язаний поставити Покупцю Обладнання, якість якого відповідає характеристикам, що офіційно декларуються виробником Обладнання та технічній документації. Продавець гарантує, що Обладнання не має недоліків та дефектів, що пов’язані із якістю матеріалів, з яких воно виготовляється та/або із технологією його виробництва.

Обладнання містить вбудоване програмне забезпечення, яке необхідне для його функціонування.

2.2. Обладнання поставляється за цим Договором в упаковці, що повинна захищати Обладнання від ушкоджень під час перевезення, а також під час вантажно-розвантажувальних робіт і зберігання в умовах закритого складу.

III. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

3.1. Вартість цього Договору згідно Додатку №1 до цього Договору становить: ___________ грн. __ коп., крім того ПДВ* __________ грн. __ коп., усього з урахуванням ПДВ* ____________ грн. __ коп. (______________________________ грн. __ коп.) (заповнюється Учасником процедури закупівлі) (далі – Вартість Обладнання).

3.2. Вартість Обладнання може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Вартість Обладнання включає витрати Продавця, пов’язані з транспортуванням Обладнання, вантажно-розвантажувальними роботами, зберіганням Обладнання тощо, які можуть виникнути до моменту поставки (передачі у власність) Обладнання Покупцю.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Покупцем Вартості Обладнання. Оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний банківський рахунок Продавця, вказаний у розділі  ХІV цього Договору, в наступному порядку:

4.1.1. попередньої оплати в розмірі 70 (сімдесяти) % від Вартості Обладнання зазначеної в п. 3.1. Договору в розмірі ___________ грн. __ коп., крім того ПДВ* _________ грн. __ коп., усього з урахуванням ПДВ* ___________ грн. __ коп. (______________________________ грн. __ коп.) протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Сторонами даного Договору та на його підставі;

4.1.2.	остаточної оплати в розмірі 30 (тридцяти) %  від Вартості Обладнання зазначеної в п.3.1. Договору в розмірі ___________ грн. __ коп., крім того ПДВ* _________ грн. __ коп., усього з урахуванням ПДВ* ___________ грн. __ коп. (______________________________ грн. __ коп.) впродовж 10 (десяти) банківських днів з дати поставки Обладнання та підписання Акту приймання-передачі Обладнання (далі - Акт) та на його підставі.

4.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються у формі безготівкового перерахування коштів в національній валюті України на поточний рахунок Продавця, зазначений в розділі ХІV цього Договору.

4.3. Під банківським днем Сторони розуміють день, в який банківські установи в Україні в установленому порядку здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів.

V. ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

5.1. Строк поставки Обладнання на адресу Покупця складає 60 (шістдесят) календарних днів з дати підписання Сторонами цього Договору. Продавець в межах 60-денного строку зобов’язаний попередньо погодити з Покупцем конкретну дату здійснення поставки (передачі у власність) Обладнання.

5.2. Місце поставки (передачі у власність) Обладнання: Україна, м. Київ, _________________________.

5.3. Поставка Обладнання відбувається на умовах DDP, в редакції Офіційних правил тлумачення торговельних термінів “Інкотермс 2010”.

5.4. Сторони домовились, що виконання зобов’язань Продавця з поставки (передачі у власність) Обладнання Покупцю підтверджується складанням та підписанням Продавцем та Покупцем Акту.

5.5. Після поставки (передачі у власність) Обладнання за місцем поставки Обладнання Продавець передає Покупцю підписані Продавцем два примірники Акту.

5.6. Покупець зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня надання Продавцем двох примірників Акта за місцем поставки (передачі у власність) Обладнання та документації до Обладнання підписати Акт або надати вмотивовану відмову від підписання Акта в той же строк.

5.7. У випадку невідповідності Обладнання по кількості, асортименту, комплектності та /або якості Сторонами складається Акт про невідповідність. Акт про невідповідність підписується уповноваженими представниками Сторін, що здійснюють приймання-передачу Обладнання.

5.8. У випадку встановлення невідповідності Обладнання по кількості, асортименту, комплектності та/або якості, Продавець зобов’язаний протягом 7 (семи) робочих днів після підписання Акту про невідповідність поставити за свій рахунок на адресу Покупця згідно п. 5.2 Договору Обладнання у належній кількості, асортименті, комплектності та/або якості.

5.9. Приймання-передача недопоставленого Обладнання та/або Обладнання належного асортименту, та/або комплектності, здійснюється відповідно до п.5.4. цього Договору.

5.10. Претензії Покупця щодо якості Обладнання підлягають розгляду та усуненню Продавцем протягом всього строку гарантійного обслуговування Обладнання та виключно за рахунок Продавця.

5.11. Зобов’язання Продавця з поставки (передачі у власність) Обладнання за цим Договором вважаються виконаними в повному обсязі з моменту підписання Продавцем та Покупцем Акту.

5.12. Транспортування Обладнання до місць поставки, вантажно-розвантажувальні роботи здійснюється власними силами Продавця та за його (Продавця) рахунок.

5.13. Ризики випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) Обладнання, а також обов’язок несення всіх витрат, пов’язаних з ними, до моменту підписання Сторонами двох примірників Акта, у повному обсязі несе Продавець.

5.14. Право власності на поставлене Обладнання переходить до Покупця з дати підписання двох примірників Акта Продавцем та Покупцем.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. В порядку та на умовах цього Договору Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлене Обладнання.

6.1.2. Приймати поставлене Обладнання відповідно до умов цього Договору згідно з Актами.

6.1.3. У разі відмови прийняти Обладнання через дефекти та/або недоліки, що виключають нормальне функціонування Обладнання, під час приймання-передачі Обладнання пред’явити Продавцю в письмовій формі вмотивовану відмову від приймання Обладнання з обов’язковим зазначенням виявлених недоліків та/або дефектів.

6.1.4. Негайно повідомити Продавця про виявлені невідповідності Обладнання.

6.1.5. Відмовитись від приймання поставленого Обладнання у випадку виявлення невідповідності Обладнання по технічним характеристикам, якості, кількості та/або асортименту, неотримання належних документів та/або отримання неналежним чином оформлених документів згідно умов цього Договору.

6.1.6. Дотримуватись технічних вимог та правил з експлуатації Обладнання.

6.1.7. Виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором.

6.2. В порядку та на умовах цього Договору Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, письмово повідомивши про це Продавця у строк 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати розірвання цього Договору

6.2.2. Контролювати поставку (передачу у власність) Обладнання у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Обладнання та Вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладення додаткових договорів до цього Договору.

6.2.4. Не приймати Обладнання та відмовитись від підписання Акту у випадку виявлення невідповідності Обладнання по технічним характеристикам, якості, кількості, комплектності та/або асортименту.

6.2.5. Звертатись до Продавця протягом строку гарантійного обслуговування Обладнання за консультаційною та інформаційною підтримкою з питань, що виникають при експлуатації Обладнання.

6.2.6. Вимагати відшкодування Продавцем завданих збитків, зумовлених порушенням Договору.

6.2.7. Вимагати здійснення гарантійного обслуговування Обладнання протягом строку гарантійного обслуговування Обладнання в порядку та на умовах цього Договору.

6.3. В порядку та на умовах цього Договору Продавець зобов'язаний:

6.3.1. Поставити Обладнання у строки, встановлені цим Договором за місцем поставки Обладнання згідно п.5.2 Договору.

6.3.2. Поставити Обладнання, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. У випадку постачання Обладнання неналежної якості, технічних характеристик, кількості та/або асортименту за власний рахунок замінити таке Обладнання на Обладнання, що відповідає умовам цього Договору.

6.3.4. Надавати на першу вимогу Покупця протягом строку гарантійного обслуговування Обладнання консультаційну та інформаційну підтримку працівників Покупця з питань експлуатації Обладнання.

6.3.5. Здійснювати гарантійне обслуговування Обладнання в порядку та строки, передбачені цим Договором.

6.3.6. У разі дострокового розірвання Договору (відповідно до пп. 6.2.1. п. 6.2 цього Договору) повернути Покупцю кошти перераховані в якості авансового платежу згідно пп. 4.1.1 п. 4.1 Договору з врахуванням вартості поставленого Обладнання та нести відповідальність передбачену пп.7.3.1 - 7.3.2  п. 7.3 цього Договору.

6.3.7. Виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором.

6.4. В порядку та на умовах цього Договору Продавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлене Обладнання відповідно до цього Договору.

6.4.2. На дострокову поставку Обладнання за умови погодження з Покупцем.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань за цим Договором Продавець сплачує Покупцю штрафні санкції (штраф, пеня) у розмірі визначеному в пп.7.3.1. - п.7.3.2. п. 7.3 цього Договору, а у разі здійснення авансового платежу Покупцем відповідно до пп. 4.1.1  п. 4.1 цього Договору Продавець, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Покупцю кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.3.1. У випадку порушення строків поставки Обладнання більше, ніж на 10 (десять) робочих днів або не відповідності Обладнання умовам цього Договору Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 5 (п‘яти) % від вартості непоставленого в строк Обладнання та/або Обладнання неналежної кількості, якості, асортименту та/або комплектності.

7.3.2. У випадку порушення строків виконання своїх гарантійних зобов’язань за цим Договором Продавець сплачує Покупцю неустойку у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень за кожний випадок прострочення виконання зобов’язань.

7.3.3. У випадку порушення Покупцем строків оплати визначених розділом IV Договору більше ніж на 10 (десять) банківських днів Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє в період прострочення, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

7.4. Кожна зі Сторін зобов’язується відшкодувати іншій Стороні реальні збитки, що мають документальне підтвердження, пов’язані з порушенням винною Стороною умов цього Договору.

7.5. Відшкодування збитків, сплата штрафів, пені не звільняють Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

VIIІ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються компетентними державними органами , що уповноважені посвідчувати обставини непереборної сили (форс-мажору) відповідно до чинного законодавства України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 180 (сто вісімдесят) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Продавець повертає Покупцю кошти протягом 3 (трьох) банківських днів з дня розірвання цього Договору.

8.5. Період звільнення від відповідальності починається з дати повідомлення Стороною, що не виконала зобов’язання, про виникнення обставини непереборної сили і закінчується моментом припинення дії обставин непереборної сили (ліквідації їх наслідків), за умови надання документів, зазначених в п. 8.3 цього Договору.

8.6. Обставини непереборної сили автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії і ліквідації наслідків.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку у відповідності до вимог чинного законодавства України.

9.3. Відносини, що виникають при укладенні та виконанні цього Договору та не врегульовані ним, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів відбитками печаток Сторін і діє по “31” грудня 2015 року. У випадку невиконання будь – якою із Сторін своїх зобов’язань по даному Договору, строк дії Договору продовжується до повного виконання Сторонами всіх своїх зобов’язань за цим Договором. Закінчення строку дії Договору не звільняє Продавця від  обов’язків, що передбачені розділом XI цього Договору.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, для кожної із Сторін.

XI. УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

11.1. Продавець гарантує, що він володіє усіма необхідними правами на поставку (передачу у власність) Обладнання.

11.2. Продавець гарантує, що Обладнання виготовлено в повній відповідності з описом, технічною специфікацією виробника Обладнання та умовами цього Договору.

11.3. Строк гарантійного обслуговування Обладнання складає __________________________ (заповнюється учасником процедури закупівлі).

11.4. Початок строку гарантійного обслуговування визначається з дати отримання гарантійних талонів Продавця  Покупцем та підписання Продавцем і Покупцем відповідного Акту. Сплив строку гарантійного обслуговування призупиняється на момент усунення виявлених невідповідностей Обладнання та поновлюється після їх усунення Продавцем.

11.5. До моменту підписання Акту Продавець передає Покупцю належним чином оформлені гарантійні талони Продавця на поставлене Обладнання, чим гарантує робочий стан переданого ним Обладнання, а також зобов’язання з усунення за власний рахунок невідповідностей Обладнання під час його експлуатації протягом всього строку гарантійного обслуговування при умові виконання Покупцем правил експлуатації та зберігання Обладнання. Разом з гарантійними талонами Продавець зобов’язується надати перелік сервісних центрів Продавця для здійснення гарантійного обслуговування Обладнання, в якому передбачена необхідна контактна інформація сервісних центрів (номери телефонів та факсів, адреси, електронної пошти тощо).

11.6. Гарантійні талони Продавця на Обладнання повинні містити серійні номери переданого Покупцю Обладнання.

11.7. Продавець гарантує протягом строку гарантійного обслуговування працездатність поставленого Обладнання і його відповідність характеристикам, що офіційно декларуються виробником Обладнання.

11.8. Продавець забезпечує гарантійне обслуговування Обладнання сервісними центрами Продавця для здійснення гарантійного обслуговування Обладнання. У випадку настання змін в переліку сервісних центрів Продавця останній зобов’язаний письмово повідомити Покупця не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати настання відповідних змін.

11.9. У випадку виходу з ладу (несправності) поставленого за Договором Обладнання або при виявленні в процесі експлуатації невідповідності характеристикам, що офіційно декларуються виробником,  Покупець письмово інформує сервісний центр Продавця (або факсимільним зв’язком чи електронною поштою з наступним надсиланням письмового оригіналу повідомлення) про необхідність гарантійного обслуговування. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання зазначеного в цьому пункті повідомлення уповноваженими представниками Сторін складається Акт про невідповідність, в якому перелічуються виявлені невідповідності Обладнання, а також порядок та строки їх усунення. При цьому Продавець несе всі витрати, пов’язані з здійсненням гарантійного обслуговування (заміна частин та вузлів Обладнання, вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання, транспортування тощо).

11.10. Протягом строку гарантійного обслуговування Продавець гарантує відновлення за свій рахунок працездатності Обладнання, поставленого за Договором, або заміну його на нове протягом 5 (п`яти) робочих днів з дати підписання Акту про невідповідність.

11.11. Після усунення Продавцем виявлених невідповідностей Обладнання уповноваженими представниками Сторін підписується Акт про усунення невідповідностей Обладнання і перебіг строку гарантійного обслуговування поновлюється.

11.12. Гарантійні зобов’язання Продавця не поширюються на Обладнання, що вийшло з ладу після підписання відповідного Акту внаслідок:

- механічних ушкоджень Обладнання;

- порушення правил експлуатації та зберігання Обладнання.

11.13. При відмові Продавця здійснити гарантійне обслуговування Обладнання протягом строку гарантійного обслуговування Покупець має право залучити для усунення невідповідностей Обладнання сторонні організації з зобов’язанням Продавця  відшкодувати понесені Покупцем витрати.

При цьому відмова Продавця підписати Акт про невідповідність та/або здійснити гарантійне обслуговування Обладнання повинна бути здійснена в письмовій формі і прирівнюється до відмови Продавця усунути виявлені невідповідності Обладнання з настанням наслідків, передбачених першим абзацом цього пункту Договору.

XІI. ІНШІ УМОВИ

12.1. Сторони зобов’язані вчасно повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси, місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань по ньому.

12.2. Зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та оформлені у вигляді Додаткових договорів до цього Договору.

12.3.  Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін. Повідомлення можуть також направлятись по факсу, при цьому такі повідомлення мають попередній характер і повинні бути підтверджені належним чином відповідно до положень цього пункту Договору.

12.4. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись Законом України „Про захист персональних даних”, своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем,  виключно з метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України.

12.5. Продавець надає беззастережну згоду на розкриття Покупцем будь-якої інформації стосовно Продавця, умов цього Договору та порядку виконання обов’язків за ним аудиторам, які надають Покупцю послуги, що пов’язані з основною діяльністю Покупця.

.

XIІI. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

Додаток №1 – Специфікація;

Додаток №2 – Акт приймання-передачі Обладнання.

### XIV. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| Продавець _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ | Покупець ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" Юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39 р/р 32008186401 в Головному управлінні Національного банку України по місту Києву та Київській області Код банку: 321024 Код ЄДРПОУ 23697280 ІПН 236972826658 |
| --- | --- |
| ____________________ ________________________ ______________ М.П.** | ____________________ ________________________ ______________ М.П. |

** крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством

Додаток №1

До Договору № ______________

від «    » _____________ 2015 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Найменування предмета закупівлі | Одиниці вимі-рювання | Кіль-кість | Ціна за одиницю без ПДВ, грн. | Загальна вартість без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| Загальна вартість без ПДВ, грн. |  |
| ПДВ* |  |
| Загальна вартість з ПДВ*, грн. |  |

Всього по Додатку №1: _________________ грн., крім того ПДВ* ______________ грн., усього з урахуванням ПДВ* _________________ грн. (____________________________________ грн. __ коп.)

| Продавець _____________________________________ _____________________________________ | Покупець ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" |
| --- | --- |
| ____________________ ________________________ ______________ М.П.** | ____________________ ________________________ ______________ М.П. |

* у разі, якщо учасник є платником податку на додану вартість

** крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством

Додаток №2

До Договору № ______________

від «    » _____________ 2015 року

АКТ

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ

до Договору № ______________ від «    » _____________ 2015 року

___________________________________________________________, іменоване надалі «Продавець», який є платником податку __________________________________________________________, в особі _____________________________________________, який діє на підставі _________________________, з одного боку, і

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», іменоване надалі «Покупець», що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, в особі ______________________________________________________, який діє на підставі _____________________________________________________, з іншого боку, іменовані надалі «СТОРОНИ», а кожен окремо «СТОРОНА», уклали даний Акт приймання-передачі Обладнання (далі – «Акт») про нижченаведене:

- Продавець передав, а Покупець прийняв наступне Обладнання:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Загальна вартість Обладнання за даним Актом складає __________________ грн., крім того ПДВ* (_____%) ___________________ грн., усього з урахуванням ПДВ* ____________________ грн. (_______________________________________________ грн. __ коп.)

- Обладнання відповідає всім вимогам, затвердженим Сторонами в Договорі.

- Щодо якості переданого Товару Покупець претензій не має.

- Даний Акт складений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.

- Покупець здійснює остаточну оплату поставленого Обладнання у розмірі 30 (тридцяти) % його вартості, а саме _____________________ грн., крім того ПДВ* (_____%) ___________________ грн., усього з урахуванням ПДВ* _______________ грн. (________________________________________ грн. __ коп.)

| Продавець ________________________________________ ________________________________________ | Покупець ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" |
| --- | --- |
| ____________________ ________________________ ______________ М.П.** | ____________________ ________________________ ______________ М.П. |

* у разі, якщо учасник є платником податку на додану вартість

** крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством