# Публічне акціонерне товариство

# акціонернИЙ БАНК „Укргазбанк”

|  | «ЗАТВЕРДЖЕНО» |
| --- | --- |
|  | Голова комітету конкурсних торгів __________________ О.В. Дубровін |
|  | протокол №70/16-дкт від |
|  | «17» лютого 2016 р. |

# ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю:

Серверного обладнання для побудови Он-лайн доступу в системі Операційний день банку (ОДБ) та системи віртуалізації серверів

м. Київ-2016

| ЗМІСТ |
| --- |
|  | Розділ 1. Загальні положення 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | 2. Інформація про Замовника торгів 3. Інформація про предмет закупівлі 4. Процедура закупівлі 5. Недискримінація Учасників 6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції торгів 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції торгів Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів та внесення змін до документації конкурсних торгів 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів Учасника 3. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 4. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 6. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 7. Методика розрахунку ціни пропозиції 8. Кваліфікаційні критерії до Учасників 9. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником 11. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 1. Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 2.Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 1. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів 2. Виправлення арифметичних помилок 3. Акцепт пропозиції конкурсних торгів 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 5. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 6. Порядок оскарження процедури закупівлі Розділ 6. Договір про закупівлю 1. Вимоги до договору про закупівлю 2. Терміни укладання договору 3. Проект договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі | 4. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 5. Забезпечення виконання договору про закупівлю Додаток №1 «Пропозиція конкурсних торгів щодо ціни» Додаток №2 «Перелік кваліфікаційні критерії» Додаток №3 «Технічне завдання» Додаток №4 «Проект договору про закупівлю» |

| Розділ 1. Загальні положення |
| --- |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів (далі – Документація) розроблена на виконання вимог Порядку організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг АБ «УКРГАЗБАНК» затвердженого протоколом Правління №74 від 10.12.2015. Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються в значеннях: акцепт пропозиції учасника - прийняття замовником пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лота). Пропозиція учасника вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений цією Документацією строк письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції; забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань за договором про закупівлю; забезпечення пропозиції конкурсних торгів - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням пропозиції конкурсних торгів; замовник – АБ «УКРГАЗБАНК», який здійснює закупівлю на умовах, визначених цією Документацією; змова - домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції учасника на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника; найбільш економічно вигідна пропозиція - пропозиція, що відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у документації торгів, та визнана найкращою за результатами оцінки пропозицій учасників відповідно до цієї Документації; оприлюднення інформації про процедуру закупівлі – розміщення на веб-сайті документів замовника щодо закупівель товарів, робіт і послуг, які підлягають оприлюдненню відповідно до цієї Документації; орган оскарження – комісія з розгляду скарг. Здійснює розгляд скарг, поданих учасниками на рішення, дії або бездіяльність замовника при проведенні ними процедур закупівель та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; переможець процедури закупівлі - учасник, пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано; пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак: юридична особа, яка здійснює контроль над учасником, або контролюється таким учасником, або перебуває під спільним контролем з таким учасником; фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником; службова (посадова) особа учасника, уповноважена здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової (посадової) особи; фізичні особи - члени Комітету та/або члени їх сімей, які здійснюють контроль над учасниками, або уповноважені здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин. Під здійсненням контролю потрібно розуміти можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника визначається в залежності від обсягу корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї. Для цілей цієї Документації членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства; пропозиція учасника (далі – пропозиція) - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації торгів; строк дії пропозиції учасника - встановлений замовником строк у документації торгів, протягом якого учасник не має права змінювати свою пропозицію; учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію, або взяла участь у процедурі закупівлі у одного учасника; частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції. Для проведення процедури закупівлі на кожну окрему частину предмета закупівлі (лот) має бути не менше двох пропозицій, крім випадків застосування замовником закупівлі в одного учасника. |
| 2. Інформація про Замовника торгів: | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» Юридична адреса 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1. Фактична адреса 01030, Київ, вул.. Богдана Хмельницького, 16-22 |
| - посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками: | Начальник відділу організації конкурсних торгів Роман Наталія Юріївна, вул. Велика Васильківська, 39 , м. Київ, 01004, Україна, тел. (044) 594-11-70, e-mail: nroman@ukrgasbank.com - з організаційних питань, Заступник директора департаменту інформаційних технологій Жуков Євген Вікторович, вул. Велика Васильківська, 39, м. Київ, 01004, Україна, тел. (044) 590-49-90, e-mail: ezhukov@ukrgasbank.com - з технічних питань. |
| 3. Інформація про предмет закупівлі - найменування предмета закупівлі: | Серверне обладнання для побудови Он-лайн доступу в системі Операційний день банку (ОДБ) та системи віртуалізації серверів |
| - місце, кількість, обсяг поставки товарів/надання послуг, /виконання робіт | 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39. 86 (вісімдесят шість) одиниць, відповідно технічному завданню (додаток №3 цієї документації). |
| - строк надання товарів та послуг | - поставка обладнання до 90 календарних днів від дати передплати; |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація Учасників | Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції торгів | Документи, що подаються учасниками, повинні бути складені українською мовою. У разі надання учасниками будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською мовою. Тексти повинні бути автентичними. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів та внесення змін до документації конкурсних торгів | Учасник, який отримав від замовника документацію, має право не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо Документації. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до Документації, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на п’ять робочих днів, та повідомити письмово протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту Документації або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на п’ять робочих днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію. |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію, незалежно від їх присутності на зборах. |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та мають містити відбитки печатки Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, наданих у складі пропозиції та підписаних відповідним чином, несе Учасник. Неспроможність учасника належним чином підготувати пропозицію буде віднесено на його ризик. Відсутність документів, передбачених цією Документацією, розцінюється як невідповідність пропозиції умовам Документації. Якщо учасник не подав у складі своєї пропозиції документи, які не передбачені чинним законодавством для нього, а вони вимагаються цією документацією конкурсних торгів, він повинен надати щодо цього письмове пояснення Усі сторінки документів, які входитимуть до складу пропозиції конкурсних торгів мають бути прошиті разом (через два отвори, які зроблені діркопробивачем симетрично по висоті з лівої сторони документів) ниткою (стрічкою). На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних торгів місце прошивки повинно бути заклеєно та засвідчено підписом уповноваженої особи Учасника та печаткою. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується протоколом (випискою, витягом з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника Учасника, наказом про призначення (продовження повноважень) керівника Учасника та/або довіреністю (дорученням), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення. Відповідальність за помилки друку у документах пропозиції конкурсних торгів, підписаних (засвідчених) відповідним чином, несе Учасник процедури закупівлі. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі *. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження Замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до _______________ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)»; напис «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ Конверт є частиною пропозиції конкурсних торгів. Якщо конверт, що містить пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, така пропозиція конкурсних торгів відхиляється, як така, що не відповідає вимогам документації, при цьому Замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конверта, його втрату або запізнення. |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів Учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з: - реєстру пропозиції конкурсних торгів з посиланням на номери сторінок; - документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі на підписання документів пропозиції конкурсних торгів абз.7 п.1 Розділу 3 цієї документації; пропозиції конкурсних торгів щодо ціни, яку Учасник подає Замовнику відповідно до вимог документації ( форма – Додаток № 1 цієї документації); документів, які підтверджують інформацію про відповідність пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям встановленим Замовником, зазначеним у документації (Додаток №2 цієї документації); документів, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним, якісним, кількісним та іншими вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником у технічному завданні (Додаток № 3 та п. 9 розділу 3 цієї документації); заповненого проекту договору про закупівлю, підписаного та завіреного печаткою Учасника (крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством) (Додаток № 4 цієї документації). Відсутність або невірне оформлення документів, передбачених цим пунктом, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам Документації. |
| 3. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | - |
| 4. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |
| 5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не вимагається. |
| 6. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не передбачається. |
| 7. Методика розрахунку ціни пропозиції | При розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів Учасником враховується вартість всіх витрат, пов’язаних з виконанням зобов’язань Учасника процедури закупівлі (умов договору) . Загальна вартість конкурсної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції конкурсних торгів. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів і ліцензій на послуги які запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів та ліцензій. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів учасника означає суму, за яку учасник згоден виконати умови договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого предмету закупівлі. Учасник повинен зазначити у формі пропозиції конкурсних торгів (Додаток №1 цієї документації) загальну вартість пропозиції конкурсних торгів з двома десятковими знаками після коми. Витрати, які не були включені до загальної вартості пропозиції конкурсних торгів, замовником сплачуватись не будуть і повністю покладаються на учасника. |
| 8. Кваліфікаційні критерії до Учасників | Перелік кваліфікаційних критеріїв, яким повинна відповідати пропозиція конкурсних торгів Учасника, викладений у Додатку №2 до цієї Документації. |
| 9. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Технічне завдання щодо предмету закупівлі наведена в Додатку № 3 Документації. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним вимогам до Предмету закупівлі (Додаток №3 цієї Документації). |
| 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Повідомлення Учасника про зміни конкурсної пропозиції готується, запечатується, маркується та надається особисто у відповідності з п.1 Розділу 3 цієї документації в конверті з додатковим позначенням „Зміни”. Повідомлення про відкликання надається Замовником до моменту розкриття в письмовому вигляді. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням копії із підтвердженням, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого строку подання пропозицій. |
| 11. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі | У випадках, коли в документації наявна вимога Замовника щодо надання копії документа – це означає, що має бути надана копія, посвідчена підписом уповноваженої особи Учасника та скріплена печаткою Учасника (крім осіб, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства). У всіх інших випадках Замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально засвідченої копії відповідного документа. Усі документи Учасника за винятком оригіналів, видані Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) чи нотаріально засвідчених документів та подані ним відповідно до вимог цієї документації, повинні бути завірені підписом та печаткою Учасника (крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством). Підготовка та подання альтернативних пропозицій конкурсних торгів умовами даної документації не передбачається. Під час проведення процедури закупівлі Учасник та Замовник передають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними. Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої Учасниками. |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: місце подання пропозицій конкурсних торгів: кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): | Особисто Пропозиція конкурсних торгів подається разом з супровідним листом про її подання, в якому зазначається прізвище, ім’я, по батькові, дані паспорту представника Учасника процедури закупівлі, що уповноважений на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та підписання протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. вул. Велика Васильківська, 39, м. Київ, 01004, каб. 3/4 До 09 год. 30 хв. «02» березня 2016 р. Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали. |
| 2.Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: | вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030, каб. 302 об 11 год. 00 хв. «02» березня 2016 р. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника Учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення або довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів . Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Комітет конкурсних торгів у присутності уповноважених представників Учасників розкриває конкурсні пропозиції наступним чином: а) в першу чергу розкриваються конверти з надписом "Зміни", а відкликані конкурсні пропозиції повертаються Учасникам, які їх подали; б) усі інші конверти з конкурсними пропозиціями розпечатуються у будь-якій послідовності; Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється на веб-сайті Замовника. |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів | Замовник має право звернутися до Учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого Учасника. Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Оцінка відповідності Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям здійснюється на підставі документально підтвердженої інформації, наданої Учасником процедури закупівлі у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, що не містить вказаних документів про відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, є такою, що не відповідає вимогам документації. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів не надається Учасникам або іншим особам, які офіційно не брали участь у процедурі закупівлі, за винятком випадків, коли така інформація вимагається уповноваженим органом для розгляду поданої скарги щодо порядку проведення процедури закупівлі або судом. Будь-які спроби Учасника вплинути на оцінювання Замовником пропозицій, або прийняття рішення про вибір переможця призведуть до відхилення його пропозиції конкурсних торгів. КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ З метою визначення найкращої (економічно вигідної) пропозиції конкурсних торгів та переможця торгів замовником буде застосований один критерій оцінки пропозицій конкурсних торгів: - ціна (далі - загальна вартість пропозиції конкурсних торгів). Максимальна кількість балів, яку може набрати пропозиція конкурсних торгів у результаті оцінки дорівнює 100 балам. Розрахунок балів за критерієм оцінки буде здійснюватися за наступною методикою: пропозиції конкурсних торгів, загальна вартість якої найменша, присвоюється максимально можлива кількість балів - 100. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою: Бобчисл = Ц min /Ц обчисл × 100, де Бобчисл – обчислювана кількість балів; Ц min – найменша загальна вартість пропозиції конкурсних торгів; Цобчисл – загальна вартість пропозиції конкурсних торгів учасника, кількість балів для якої обчислюється; 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм „загальна вартість пропозиції конкурсних торгів”. Пропозиція конкурсних торгів учасника, який набрав найбільшу кількість балів, визначається найкращою, а такий учасник визначається у подальшому переможцем торгів. У випадку однакової кількості балів у кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються Замовником у наступному порядку: а) при розходженні між сумами, літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці окремого елементу та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється; в) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, отриманою шляхом додавання елементів ціни та підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, отриманою при перевірці пропозиції конкурсних торгів шляхом додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни. У разі виявлення арифметичної помилки в пропозиції конкурсних торгів Замовник надсилає факсимільним та поштовим зв’язком Учаснику запит щодо виправлення арифметичної помилки. У разі не надання протягом трьох робочих днів письмової згоди Учасником на виправлення арифметичної помилки вважається, що Учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки. Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |
| 3. Акцепт пропозиції конкурсних торгів | У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня акцепту пропозиції, відповідно до вимог Документації та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника, договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять робочих днів з дати оприлюднення на веб-сайті повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Порядком, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 1) Учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в документації; 2) Учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки; 3) Учасник не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником; 4) наявні підстави , зазначені у документації абзац 2 пункт 1 Розділу 5; 5) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів Учасника у разі якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 3) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів; 4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншим учасником (учасниками) процедури закупівлі та/або з членом (членами) Комітету, з членом (членами) робочої групи замовника; 7) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура. 8) відомості про юридичну особу, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію учасника, у разі якщо: 1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); 2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту; 3) учасник зареєстрований в офшорних зонах визначених законодавством України. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється на веб-сайті Замовника. |
| 5. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення цієї Документації; виявлення факту змови Учасників; подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів відповідно до документації; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Замовник може визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється на веб-сайті Замовника. |
| 6. Порядок оскарження процедур закупівлі | Орган оскарження – комісія з розгляду скарг Замовника, поданих Учасниками процедур закупівель на рішення, дії або бездіяльність Замовника при проведенні ним процедур закупівель, яка приймає рішення за результатами розгляду таких скарг. Скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та містити таку інформацію: ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; підстави, через які подається скарга, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність Замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли суб'єкту оскарження стало відомо про такі рішення, дії або бездіяльність; вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування. До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності Замовника. Скарга може бути подана тільки особою, право чи інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності Замовника. У разі отримання Замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі, Замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів, в тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Замовник повинен повідомити всіх зацікавлених осіб про рішення, прийняті за розглядом звернення. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше двох робочих днів з дня коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю Комітету, але до дня укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються документації торгів, можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій учасників. Скарги, подані після укладання договорів про закупівлю не розглядаються. Орган оскарження повертає скаргу без розгляду у випадках, коли: Замовник визнав та усунув порушення самостійно, зазначені в скарзі, про що було надано документальне підтвердження. Повідомлення про повернення скарги без розгляду надсилається особі, яка звернулася не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення. Рішення органу оскарження оформлюється у письмовій формі. |
| Розділ 6. Договір про закупівлю |
| 1. Вимоги до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Учасник - переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі. |
| 2. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 5 робочих днів з дати оприлюднення на веб-сайті повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 3. Проект договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі | Зазначається замовником в Додатку №4 до цієї документації |
| 4. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цією документацією конкурсних торгів, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |

Додаток №1 до

документації конкурсних торгів

# (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

# (у разі наявності)

# Комітету конкурсних торгів АБ «УКРГАЗБАНК»

# ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ЩОДО ЦІНИ

НА УЧАСТЬ У ВІДКРИТИХ ТОРГАХ НА ЗАКУПІВЛЮ

Серверного обладнання для побудови Он-лайн доступу в системі Операційний день банку (ОДБ) та системи віртуалізації серверів

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію:

Повне найменування Учасника ____________________________________________________

Місцезнаходження (юридичне та фактичне) __________________________________________

Телефон/факс ____________________________________________________________________

Керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові) _____________________________________

Банківські реквізити ______________________________________________________________

Код ЄДРПОУ (для учасників фізичних осіб – реєстраційний номер облікової картки платника податків) ___________________________________________________________________________

# Загальна вартість пропозиції з ПДВ**, грн.:

# Цифрами ____________________

Літерами ____________________

Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі (посада, прізвище, ім’я, по батькові ) ___________________________________________

# Цінова пропозиція

| № з/п | Найменування предмета закупівлі* | Од. вимір | Кількість | Ціна за одиницю без ПДВ, грн. | Загальна вартість без ПДВ, грн. | ПДВ** | Загальна вартість з ПДВ**, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блейд-шассі Lenovo Flex System Enterprise Chassis (8721HC2 ) | Шт. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Блейд-сервер Lenovo Flex System x240 M5 Compute Node (9532AC1), тип 1 | Шт. | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Блейд-сервер Lenovo Flex System x240 M5 Compute Node (9532AC1), тип 2 | Шт. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Модуль пам’яті Lenovo 16Gb RAM (46W0672) | Шт. | 64 |  |  |  |  |
| 5. | Система збереження данних NetApp FAS8020 High Availability System (FAS8020A-001-R6) | Шт. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Система збереження данних NetApp EF560A (EF-X561202A-R6-C) | Шт. | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Комутатор Fiber Channel Lenovo Brocade 6510 FC SAN Switch (3873BR1 ) | Шт. | 4 |  |  |  |  |
| Загальна вартість конкурсної пропозиції без ПДВ, грн. |  |
| ПДВ**, грн. |  |
| Загальна вартість конкурсної пропозиції з ПДВ**, грн. |  |

До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з моменту закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Дата заповнення пропозиції: ______________________________.

# М.П.*** ___________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи, ПІБ)

* у разі, якщо учасник подає пропозицію на еквівалент, вказується запропонований учасником предмет закупівлі

** у разі, якщо учасник є платником податку на додану вартість

*** крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством

Додаток №2 до

документації конкурсних торгів

# ПЕРЕЛІК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КРИТЕРІЇВ

- Довідка у довільній формі, що містить детальний опис технічних можливостей, матеріально-технічної бази Учасника для виконання умов договору про закупівлю (наявність обладнання, транспорту, офісних та складських приміщень). Підтвердити відповідними документами.

- Довідка у довільній формі, що містить інформацію про працівників Учасника, які будуть залучені до виконання договору про закупівлю (вказати не менше ніж 8 працівників, їх посади, прізвище, наявність відповідної кваліфікації та досвід). Підтвердити копіями трудових книжок або копіями трудових угод.

- Довідка у довільній формі, про підтвердження виконання аналогічних договорів Учасником, не менше 3 (трьох) договорів за останні 3 роки. Підтвердити договорами та копіями документів, що підтверджують виконання цих договорів відповідно до довідки.

- Листи-відгуки (у кількості не менше трьох) про виконання аналогічних договорів Учасником, зазначених в п. 3 Додатку №2 до цієї документації конкурсних торгів.

- Документи та показники фінансової спроможності Учасника: копія звіту про фінансові результати (останню річну звітність) з підтвердженням про подання до органів статистики; копія балансу (останню річну звітність) з підтвердженням про подання до органів статистики, копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період.

- Довідка (-и) з обслуговуючого банку (банків) про наявність у Учасника рахунку(-ів) в банківських установах та про відсутність у Учасника заборгованості по сплаті відсотків по кредитах (не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій).

- Довідка видана відповідним територіальним органом Державної фіскальної служби України про відсутність у Учасника заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів, платежів (дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів).

- Копія свідоцтва платника податку на додану вартість учасника (або копія відповідного витягу з реєстру) або копія свідоцтва платника єдиного податку учасника (або копія відповідного витягу з реєстру).

- Копія статуту учасника (з урахуванням змін та доповнень до статуту).

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів). Дозволяється подання цього документу, сформованого в електронній формі відповідно до законодавства.

- Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення видана територіальним органом Міністерства юстиції України, яка свідчить про внесення відомостей або відсутність відомостей про службову (посадову) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та/або укладати договір, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

- Довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка містить інформацію, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру (не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Дозволяється подання цього документу, сформованого в електронній формі відповідно до законодавства.).

- Довідка у довільній формі, що містить інформацію про юридичних осіб (із зазначенням повного найменування та ідентифікаційного коду), які здійснюють контроль за учасником, та/або перебувають під спільним контролем з учасником.

- Для учасників - акціонерних товариств – зведений обліковий реєстр власників цінних паперів або інформаційну довідку акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу, складений депозитарієм, не більше десятиденної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

- Довідка у довільній формі, що містить інформацію про фізичних осіб, членів їх сім’ї, які здійснюють контроль над учасником (у довідці необхідно зазначити ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків).

- Довідка у довільній формі, що містить інформацію про службову (посадову) особу учасника, членів її сім’ї, уповноважену здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно–правових відносин (у довідці необхідно зазначити ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків).

# Довідка у довільній формі про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

# Довідка у довільній формі про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах визначених законодавством України.

# Довідка у довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

- Документи, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі щодо підпису договору про закупівлю з замовником: протокол (виписка, витяг з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника учасника, наказ про призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреність (доручення), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копія паспорту, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

# Додаток №3 до

Документації конкурсних торгів

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На закупівлю серверного обладнання для побудови Он-лайн доступу в системі Операційний день банку (ОДБ) та системи віртуалізації серверів

У складі пропозиції конкурсних торгів Учасники торгів повинні надати наступні документи:

- документ від Виробника обладнання (уповноваженого представника Виробника обладнання), із зазначенням Замовника та даних конкурсних торгів, який засвідчує повноваження учасника на постачання (продаж, перепродаж, розповсюдження, тощо) товару (продукту, продукції, тощо) даного Виробника обладнання.

- лист у довільній формі, з заповненими таблицями щодо технічних вимог, про відповідність технічному завданню замовника, підписаний уповноваженою особою та засвідчений печаткою Учасника.

Учасник може запропонувати Обладнання, що є кращим за своїми технічними та якісними характеристиками, ніж вимагається замовником згідно цього технічного завдання.

Обладнання повинно відповідати наступним технічним вимогам:

| 1. Технічна специфікація блейд-шассі Lenovo Flex System Enterprise Chassis (8721HC2) – 2 шт.* |
| --- |
| Характеристики | Вимоги | Параметри пропозиції Учасника | Ступінь відповідності |
| Архітектура | Блейд-шассі з комплектом визначеного мережевого обладнання та можливістю встановлення блейд-серверів |  |  |
| Тип блейд-шассі | Не гірше Lenovo Flex System Enterprise Chassis (8721HC2) |  |  |
| Кількість слотів для встановлення блейд-серверів в блейд-шассі | Не менше 14шт |  |  |
| Кількість слотів для встановлення мережевого обладнання в блейд-шассі | Не менше 4шт |  |  |
| Блоки живлення блейд-шассі | Не менше ніж 6 блоків живлення потужністю не гірше 2500W з можливістю «гарячої заміни» |  |  |
|  | Не менше 6шт кабелів живлення 2m, 16A/100-250V, C19 to IEC 320-C20 Rack Power Cable |  |  |
| Корпус та формфактор блейд-шассі | Не більше 10U |  |  |
|  | Наявність комплекту рейок для монтажу у стійку |  |  |
| Модуль керування блейд-шассі | Не менше 2шт. модулів керування Lenovo Flex System Chassis Management Module 2 |  |  |
| Система охолодження блейд-шассі | Не менше 10 модулів охолодження |  |  |
| Тип встановленого в блейд-шассі мережевого обладнання | Не менше 2шт конвергентних модулів комутації не гірше Lenovo Flex System Fabric CN4093 10Gb Converged Scalable Switch(ASUT) |  |  |
|  | Не менше 14шт внутрішніх портів 10Gb Ethernet на кожен модуль комутації |  |  |
|  | не менше 2шт зовнішніх портів 10Gb Ethernet з форм-фактором підключення SFP+ на кожен модуль комутації |  |  |
|  | Не менше 6шт зовнішніх Omni портів з форм-фактором підключення SFP+ та підтримкою підключення 10Gb Ethernet та 4/8 Gb Fibre Channel, в залежності від встановленого модуля SFP+, на кожен модуль комутації |  |  |
|  | можливість розширення не менше ніж до 42шт внутрішніх портів 10Gb Ethernet на кожен модуль комутації |  |  |
|  | Можливість розширення до 12шт зовнішніх Omni портів з форм-фактором підключення SFP+ та підтримкою підключення 10Gb Ethernet та 4/8 Gb Fibre Channel, в залежності від встановленого модуля SFP+, на кожен модуль комутації |  |  |
|  | Можливість розширення до 2шт зовнішніх портів 40Gb Ethernet з форм-фактором підключення QSFP+ на кожен модуль комутації |  |  |
|  | Має підтримуватись Layer 3 функціонал |  |  |
| Модулі до встановленого мережевого обладнання | Не менше 4шт модулів SFP 1000Base-T (RJ-45) Transceiver |  |  |
|  | Не менше 8шт модулів 8Gb SFP+ SW Optical Transceiver |  |  |
| Комутаційні кабелі | Не менше 1шт кабель підключення до консолі Flex System Console Breakout Cable |  |  |
| Гарантія | Не менше 36 місяців |  |  |
|  | Рівень гарантійного сервісу: обслуговування в цілодобовому режимі (24х7) та гарантованим терміном відновлення працездатності обладнання протягом не більше 24 годин на площадці замовника |  |  |

| 2. Технічна специфікація блейд-серверу Lenovo Flex System x240 M5 Compute Node (9532AC1), тип 1 – 10 шт.* |
| --- |
| Характеристики | Вимоги | Параметри пропозиції Учасника | Ступінь відповідності |
| Сумісність | Повинен бути сумісним з блейд-шассі Lenovo Flex System Enterprise Chassis |  |  |
| Тип основного процесора | Не гірше Intel Xeon E5-2699 v3 18C 2.3GHz 45MB Cache 2133MHz 145W |  |  |
| Кількість процесорів | Загальна кількість встановлених процесорів повинна бути не менше 2шт. |  |  |
| Оперативна пам’ять | Не гірше TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM |  |  |
|  | Обсяг не менше ніж 256 GB (не менше ніж 16 карт пам’яті обсягом 16 GB) |  |  |
|  | Можливість встановлення не менше 24шт модулів пам’яті |  |  |
| Жорсткі диски | Не менше 2шт. не гірше 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |  |  |
| Мережева карта | Не менше 2шт конвергентних мережевих адаптерів Flex System CN4022 2-port 10Gb Converged Adapter |  |  |
| Гарантія | Не менше 36 місяців |  |  |
|  | Рівень гарантійного сервісу: обслуговування в цілодобовому режимі (24х7) та гарантованим терміном відновлення працездатності обладнання протягом не більше 24 годин на площадці замовника |  |  |

| 3. Технічна специфікація блейд-серверу Lenovo Flex System x240 M5 Compute Node (9532AC1), тип 2 – 2 шт.* |
| --- |
| Характеристики | Вимоги | Параметри пропозиції Учасника | Ступінь відповідності |
| Сумісність | Повинен бути сумісним з блейд-шассі Lenovo Flex System Enterprise Chassis |  |  |
| Тип основного процесора | Не гірше Intel Xeon E5-2699 v3 18C 2.3GHz 45MB Cache 2133MHz 145W |  |  |
| Кількість процесорів | Загальна кількість встановлених процесорів повинна бути не менше 2шт. |  |  |
| Оперативна пам’ять | Не гірше TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM |  |  |
|  | Обсяг не менше ніж 512 GB (не менше ніж 16 карт пам’яті обсягом 32 GB) |  |  |
|  | Можливість встановлення не менше 24шт модулів пам’яті |  |  |
| Жорсткі диски | Не менше 2шт. не гірше 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |  |  |
| Мережева карта | Не менше 2шт конвергентних мережевих адаптерів Flex System CN4022 2-port 10Gb Converged Adapter |  |  |
| Вбудоване програмне забезпечення | Вбудоване програмне забезпечення RHEL for Virtual Datacenters, 2 Skt Std Subs 1Yr (00YH623) |  |  |
| Гарантія | Не менше 36 місяців |  |  |
|  | Рівень гарантійного сервісу: обслуговування в цілодобовому режимі (24х7) та гарантованим терміном відновлення працездатності обладнання протягом не більше 24 годин на площадці замовника |  |  |

| 4. Технічна специфікація модуля пам’яті Lenovo 16Gb RAM(46W0672) – 64 шт.* |
| --- |
| Характеристики | Вимоги | Параметри пропозиції Учасника | Ступінь відповідності |
| Сумісність | Повинен бути сумісним з сервером IBM x3850 x5(7143) |  |  |
| Характеристики модуля пам’яті | Не гірше 2Rx4, 1.35V PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM |  |  |

| 5. Технічна специфікація системи збереження даних NetApp FAS8020 High Availability System(FAS8020A-001-R6) – 2 шт.* |
| --- |
| Характеристики | Вимоги | Параметри пропозиції Учасника | Ступінь відповідності |
| Тип контролеру | Не менше 2шт контролерів не гірше FAS8020 High Availability System(FAS8020A-001-R6) |  |  |
|  | Не менше 24Гб кешу на кожен контролер |  |  |
|  | Повинна підтримувати використання кеш-пам’яті при виході з ладу одного з контролерів |  |  |
| Порти контролера | Не менше 2шт уніфікованих портів типу UTA2 с підтримкою протоколів Ethernet 10 Гбит/с, FCoE та Fibre Channel 16 Гбит/с на кожен контролер |  |  |
| Адаптери для підключення полиць розширення | Не менше 2шт додаткових SAS адаптерів HBA,4-Port SAS 3/6/12Gbps QSFP PCIe,-C |  |  |
| Комутаційні модулі | Не менше 4шт модулів SFP+ FC Optical 16Gb |  |  |
| Полиці розширення та кількість дисків | Не менше 3шт полиць розширення з набором жорстких дисків на кожну полицю: - Не менше 4шт 200Gb SSD дисків; - Не менше 20шт 900Gb SAS 10k дисків |  |  |
|  | Не менше 1шт полиць розширення з набором жорстких дисків на кожну полицю: - Не менше 4шт 200Gb SSD дисків; - Не менше 20шт 2Tb SATA дисків |  |  |
| Можливість розширення | Повинна підтримуватись спроможність підключення полиць розширення не менше ніж з 48 встановленими дисками |  |  |
|  | Повинна підтримуватись спроможність розширення не менше ніж до 480 дисків |  |  |
|  | Повинна підтримуватись спроможність горизонтального масштабування шляхом встановлення в кластер не менше 8шт контролерів, з можливістю розширення не менше ніж до 1920 дисків |  |  |
|  | Повинна підтримуватись спроможність встановлення не менше 3Тб додаткового кешу Flash Cache™ |  |  |
| Архітектура | Повинна підтримуватись конфігурація дискової системи в режимі RAID-DP та RAID-4 |  |  |
|  | Повинні підтримуватись RAID-групи більше ніж з 26 дисків |  |  |
|  | Повинна мати можливість створення не менше ніж 250 000 моментальних копій Snapshot на кожен контролер |  |  |
|  | Повинна мати активовану підтримку функціоналу Flexclone |  |  |
|  | Повинна мати активовану підтримку протоколів FCP та CIFS |  |  |
|  | Повинна мати можливість розширення до підтримки протоколу NFS, без використання додаткового обладнання |  |  |
| Комутаційні кабелі | Повинна мати всі необхідні комутаційні кабелі для підключення полиць розширення та контролерів |  |  |
|  | Не менше 4шт додаткових кабелів Cable,Ethernet,5m RJ45 CAT6 |  |  |
| Кабелі живлення | Повинна мати не менше 4-х кабелів живлення Power Cable,In-Cabinet,48-IN,C13-C14,-C для підключення блоків живлення |  |  |
| Кріплення | Повинна мати набір рейок для встановлення в стійку всіх компонентів системи |  |  |
| Гарантія | Не менше 36 місяців |  |  |
|  | Рівень гарантійного сервісу: обслуговування в робочі часи та дні (8х5) та гарантованим терміном відновлення працездатності обладнання на наступний робочий день, на площадці замовника |  |  |

| 6. Технічна специфікація системи збереження даних NetApp EF560A (EF-X561202A-R6-C) – 2 шт.* |
| --- |
| Характеристики | Вимоги | Параметри пропозиції Учасника | Ступінь відповідності |
| Тип контролеру | Не менше 2шт контролерів не гірше EF560A,12GB Controller,16Gb FC,4-ports,-C(EF-X561202A-R6-C) |  |  |
|  | Не менше 12Гб кешу на кожен контролер |  |  |
| Порти контролера | Не менше 4шт уніфікованих портів с підтримкою протоколів Ethernet 10 Гбит/с, FCoE та Fibre Channel 16 Гбит/с на кожен контролер системи |  |  |
| Комутаційні модулі | Не менше 8шт модулів SFP,10Gb iSCSI/16Gb FC,Unified,E-Series,-C |  |  |
| Кількість дисків | Не менше 24шт дисків 800Gb SSD |  |  |
| Можливість розширення | Повинна підтримуватись спроможність розширення не менше ніж до 120шт SSD дисків, без перевантаження пропускної спроможності контролерів системи |  |  |
|  | Повинна підтримуватись спроможність розширення до швидкості роботи не менше 650,000 IOPS при часі відклику 0.8ms |  |  |
| Архітектура | Повинна підтримуватись конфігурація дискової системи в режимі Dynamic Disk Pools |  |  |
| Комутаційні кабелі | Повинна мати всі необхідні комутаційні кабелі для підключення полиць розширення та контролерів |  |  |
| Кабелі живлення | Повинна мати не менше 4-х кабелів живлення Power Cord,In-Cabinet,2m,C14-C13,E-SERIES,-C для підключення блоків живлення |  |  |
| Кріплення | Повинна мати набір рейок для встановлення в стійку всіх компонентів системи |  |  |
| Гарантія | Не менше 36 місяців |  |  |
|  | Рівень гарантійного сервісу: обслуговування в робочі часи та дні (8х5) та гарантованим терміном відновлення працездатності обладнання на наступний робочий день, на площадці замовника |  |  |

| 7. Технічна специфікація комутатору Fiber Channel Lenovo Brocade 6510 FC SAN Switch(3873BR1) – 4 шт.* |
| --- |
| Характеристики | Вимоги | Параметри пропозиції Учасника | Ступінь відповідності |
| Сумісність | Повинен мати функціонал організації єдиної «фабрики» з іншими Fiber Channel комутаторами Brocade |  |  |
| Кількість та тип портів | Не менше 24шт портів 8/16 Gb Fibre Channel |  |  |
|  | Повинен мати можливість розширення не менше ніж до 48 портів, з кроком в 12 портів |  |  |
| Розширення функціоналу | Повинен мати розширення функціоналу Extended Fabric |  |  |
| Комутаційні модулі | Не менше 23шт модулів Brocade 8Gb SFP+ Optical Transceiver |  |  |
|  | Не менше 1шт модулів Brocade 8GB 10KM LW SFP Transceiver |  |  |
| Комутаційні кабелі | Не менше 24 комутаційних кабелів Lenovo 5m LC-LC OM3 MMF Cable |  |  |
| Кабелі живлення | Не менше 2шт кабелів живлення 2.8m, 10A/230V, C13 to CEE7-VII (Europe) |  |  |
| Гарантія | Не менше 36 місяців |  |  |
|  | Рівень гарантійного сервісу: обслуговування в цілодобовому режимі (24х7) |  |  |

* у разі, якщо учасник подає пропозицію на еквівалент, вказується запропонований учасником предмет закупівлі

Додаток № 4 до

Документації конкурсних торгів

Проект договору про закупівлю

| ДОГОВІР № м. Київ “____” _________ 2016 р. СТОРОНА 1: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», юридична особа відповідно до законодавства України, є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1. ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, надалі за текстом – „Покупець””, в особі Голови Правління Шевченка Кирила Євгеновича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та СТОРОНА 2: __________________________________________________, юридична особа відповідно до законодавства України, є платником податку на прибуток __________________________________________________, надалі за текстом – „Продавець”, в особі __________________________________________________, який діє на підставі __________________________________________________, уклали цей Договір про наступне: Розділ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Відповідно до умов цього Договору Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю серверне обладнання для побудови Он-лайн доступу в системі Операційний день банку (ОДБ) та системи віртуалізації серверів, що включає в себе обладнання (далі - Обладнання) згідно Додатку №1, який є невід’ємною частиною цього Договору, а Покупець зобов’язаний прийняти у власність Обладнання та оплатити його вартість. Найменування, кількості, ціни та вартість Обладнання, зазначені в Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору), що є його невід’ємною частиною. 1.2. Обладнання, що передається Продавцем Покупцю у власність за цим Договором, повинно відповідати Технічним вимогам (Додаток №2 до цього Договору), що є його невід’ємною частиною. Розділ 2. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 2.1. Вартість цього Договору складається із загальної вартості Обладнання, що визначене в Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору) і складає _____________________________ грн. ______ коп. (_______________________________ грн. _____коп.), крім того ПДВ в розмірі _______ грн. _____коп. (___________________________________ грн. ______коп.) Разом з ПДВ _______ грн. _____коп. (_______________________ грн. _______коп.). Покупець здійснює оплату Вартості Обладнання в безготівковому порядку на поточний рахунок Продавця. 2.2.1. Продавець протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання Сторонами цього Договору зобов’язаний надіслати на адресу Покупця оригінал рахунку-фактури засобами поштового або кур’єрського зв’язку. 2.2.2. Покупець здійснює оплату в наступному порядку: 2.2.2.1. авансовий платіж в розмірі 70% (сімдесяти відсотків) від Вартості Обладнання, визначеної в п.2.1. Договору, що становить _____________________________ грн. ______ коп. (_______________________________ грн. _____коп.), крім того ПДВ в розмірі _______ грн. _____коп. (___________________________________ грн. ______коп.) Разом з ПДВ _______ грн. _____коп. (_______________________ грн. _______коп.), протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання відповідного оригіналу рахунку-фактури Продавця на оплату, отриманому згідно порядку, зазначеному в пп.2.2.1. Договору. Під банківським днем Сторони розуміють день, в який банківські установи в Україні в установленому порядку здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів; 2.2.2.2. решта суми 30% від Вартості Обладнання, яка (вартість) визначається з урахуванням раніше сплаченої передоплати (авансового платежу), що становить _____________________________ грн. ______ коп. (_______________________________ грн. _____коп.), крім того ПДВ в розмірі _______ грн. _____коп. (___________________________________ грн. ______коп.) Разом з ПДВ _______ грн. _____коп. (_______________________ грн. _______коп.), підлягає оплаті Покупцем протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання Акту приймання – передачі Обладнання. та отримання відповідного оригіналу рахунку-фактури від Продавця на оплату. 2.3. Вартість цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. Розділ 3. ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ ОБЛАДНАННЯ 3.1. Поставка Обладнання відбувається на умовах DDP. Місце поставки: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39 в редакції Офіційних правил тлумачення торгових термінів “Інкотермс 2000”. 3.2. Продавець протягом 90 (дев’яноста) календарних днів з моменту здійснення Покупцем попередньої оплати згідно з п.2.2.2.1. цього Договору, зобов’язаний: - поставити Обладнання за кількістю та конфігурацією, що зазначені в Додатку № 1 до цього Договору; - надіслати на адресу Покупця оригінали документів, а саме: підписану зі сторони Продавця, Видаткову накладну, податкову накладну, що зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних з дотриманням вимог реєстрації та строків, відповідно до норм чинного податкового законодавства, які містять найменування моделі, та строк гарантійного обслуговування. 3.3. Покупець зобов’язаний протягом 5 (п’яти) банківських днів від дати отримання оригіналів документів, визначених в п.3.2. Договору, а саме здійснення поставки на умовах цього Договору згідно з накладними, прийняти у власність, шляхом підписання з уповноваженими представниками Продавця Акту приймання – передачі Обладнання або надати вмотивовану письмову відмову від підписання Акту приймання – передачі Обладнання засобами поштового або кур’єрського зв’язку. Після підписання зазначеного в цьому пункті Акту приймання – передачі Обладнання Покупець забезпечує відправку Продавцеві його оригінал примірника Акту приймання – передачі Обладнання засобами поштового або кур’єрського зв’язку. 3.4. У випадку виявлення Покупцем при прийманні Обладнання у власність дефектів, недоліків щодо кількості, асортименту, комплектності та упаковки поставленого Обладнання всі недоліки мають бути зазначені в відповідному Акті про дефекти. Заміна Обладнання, в якому виявлені дефекти, недоліки, здійснюється Продавцем за свій рахунок, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання Сторонами відповідного Акту про дефекти. Після усунення дефектів Покупець підписує з Продавцем Акт приймання – передачі Обладнання в порядку та строки визначені в п. 3.3. цього Договору. 3.5. Право власності на Обладнання переходять до Покупця з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін Акту приймання – передачі Обладнання. 3.6. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) Обладнання, а також обов’язок несення всіх витрат, пов’язаних з ними, до моменту підписання Акту приймання – передачі Обладнання, несе Продавець. Розділ 4. ГАРАНТІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ 4.1. Продавець гарантує Покупцю роботу поставленого ним Обладнання, а також усунення дефектів під час його експлуатації протягом 36 місяців за рахунок Продавця за умови виконання Покупцем правил експлуатації та зберігання Обладнання. 4.2. Продавець гарантує протягом 36 місяців працездатність поставленого Обладнання. 4.3. Початок строку гарантійного обслуговування визначається з дати підписання Сторонами Акту приймання – передачі Обладнання. 4.4. У випадку виходу з ладу (несправності) поставленого за Договором Обладнання при виявленні в процесі експлуатації невідповідності характеристикам, що офіційно декларуються виробником, Покупець письмово інформує Продавця (факсимільним зв'язком або по e-mail) про необхідність гарантійного обслуговування. При цьому, Продавець зобов’язаний відновити роботу (працездатність) Обладнання за свій рахунок. 4.5 Гарантійне обслуговування не поширюються на Обладнання, що вийшов з ладу після підписання Акту приймання – передачі Обладнання внаслідок: - механічних ушкоджень Обладнання; - порушення правил експлуатації Обладнання працівниками Покупця; - попадання в Обладнання різного роду речовин, рідин і сторонніх предметів. Розділ 5. КОМПЛЕКТНІСТЬ ТА УПАКОВКА 5.1. Комплектність Обладнання визначається згідно з Специфікацією. 5.2. Обладнання повинен бути упаковано таким чином, який виключає знищення, ушкодження або псування їх під час транспортування до Покупця. Розділ 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 6.1. Покупець зобов’язаний: 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за Обладнання. 6.1.2. Прийняти поставлене Обладнання згідно Актом приймання – передачі Обладнання. 6.1.3. Своєчасно інформувати Продавця про необхідність гарантійного обслуговування Обладнання. 6.1.4. Виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Договором. 6.2. Покупець має право: 6.2.1. Контролювати поставку Обладнання у строки, встановлені цим Договором; 6.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі Обладнання та вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладення додаткових договорів; 6.2.3. Повернути рахунок-фактуру Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документу, зазначеного у пункті 2.2.1 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо); 6.3. Продавець зобов'язаний: 6.3.1. Забезпечити поставку Обладнання Покупцю у строки, встановлені цим Договором; 6.3.2. Забезпечити поставку Обладнання, якість якого відповідає умовам, установленим цим Договором; 6.3.3. Забезпечити своєчасне та якісне виконання гарантійних зобов’язань відповідно до цього Договору ; 6.3.4. Виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Договором. 6.4. Продавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за Обладнання; 6.4.2. На дострокову поставку Обладнання за письмовим погодженням Покупця; Розділ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 7.2. Кожна із Сторін за цим Договором зобов'язуються відшкодовувати іншій Стороні реальні збитки, заподіяні невиконанням чи неналежним виконанням передбачених цим Договором зобов'язань, що мають бути документально підтверджені. 7.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань за цим Договором Продавець сплачує Покупцю штрафні санкції (неустойка, штраф) у розмірі визначеному п.7.4. Договору, а у разі здійснення Покупцем попередньої оплати, Продавець, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Покупцю кошти, сплачені відповідно до пп. 2.2.2.1 цього Договору. 7.4. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: 7.4.1. У випадку порушення строків поставки Обладнання, передбачених п.3.2. цього Договору, більше ніж на 10 (десять) банківських днів, Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 5% від вартості непереданого Покупцю Обладнання. 7.5. У випадку затримки сплати Покупцем вартості Обладнання відповідно до цього Договору, на строк більше 5 (п’яти) банківських днів, починаючи з дати виникнення зобов’язань, Покупець повинен сплатити Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. 7.6. Відшкодування збитків, сплата неустойки (штрафів, пені) не звільняють Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором. Розділ 8. ФОРС – МАЖОР 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються компетентними органами, що уповноважені згідно із законодавством України посвідчувати обставини форс – мажору відповідно до чинного законодавства України. 8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 180 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Продавець повертає Покупцю кошти протягом трьох робочих днів з дня розірвання цього Договору. Розділ 9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ 9.1. Усі спори, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. У випадку неможливості врегулювання спорів шляхом переговорів, протягом 20-ти календарних днів з моменту виникнення такого спору, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 9.2. Відносини, що виникають при укладенні та виконанні цього Договору та не врегульовані ним, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України. Розділ 10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до 31.12.2016, а в частині виконання гарантійних зобов’язань – до повного його виконання. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу. Розділ 11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 11.1. Кожна з Сторін повинна зберігати конфіденційність цього Договору та одержаної на підставі цього Договору інформації, в тому числі яка становить банківську таємницю, та вживати всіх можливих заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації. 11.2. Зобов’язання Сторін по дотриманню режиму конфіденційності щодо інформації, отриманої в цілях виконання умов цього Договору від іншої Сторони, зберігаються протягом строку дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) років після припинення дії цього Договору (в тому числі дострокового). Строк зберігання конфіденційної інформації, яка становить банківську таємницю, визначається згідно чинного законодавства України. 11.3. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином такої інформації може здійснюватися тільки за взаємною письмовою згодою Сторін. 11.4. Умови зберігання конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, що надається за офіційний запитом державних органів, яким Сторони зобов’язані надавати необхідні їм відомості, відповідно до вимог чинного законодавства України Розділ 12. ІНШІ УМОВИ 12.1. Сторони зобов’язані вчасно повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси, місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань по ньому. 12.2. Зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та оформлені у вигляді Додаткових договорів до цього Договору з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України у сфері здійснення державних закупівель. 12.3. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін. Повідомлення можуть також направлятись по факсу, при цьому такі повідомлення мають попередній характер і повинні бути підтверджені належним чином відповідно до положень цього пункту Договору. 12.4. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись Законом України „Про захист персональних даних”, своїми підписами підтверджують надання згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України. Розділ 13. ДОДАТКИ 13.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною: Додаток № 1 – Специфікація; Додаток № 2 – Технічні вимоги. Розділ 14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ: _____________________________ АБ «УКРГАЗБАНК» Юридична адреса: Поштова адреса: Код ЄДРПОУ р/р Код банку ІПН Телефон/факс: ______________________/_____________/ М.П. Юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 Поштова адреса: 01030, м. Київ, вул.. Богдана Хмельницького, 16-22 р/р 32008186401 в Головному управлінні Національного банку України по місту Києву та Київській області Код банку 321024 Код ЄДРПОУ 23697280 ІПН 236972826658 ________________________ /_____________/ М.П. |  |
| --- | --- |

Додаток № 1

до Договору № ______________________від «____» _______ 2016 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ*

| № з/п | Найменування предмета закупівлі | Од. вимір | Кількість | Ціна за одиницю без ПДВ, грн. | Загальна вартість без ПДВ, грн. | ПДВ* | Загальна вартість з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна вартість без ПДВ, грн. |  |
| ПДВ**, грн. |  |
| Загальна вартість з ПДВ**, грн. |  |

*Заповнюється Учасником конкурсних торгів відповідно до Технічного завдання (Додаток №3 документації конкурсних торгів).

** у разі, якщо учасник є платником податку на додану вартість

ПОСТАЧАЛЬНИК:											     ПОКУПЕЦЬ:

| _____________________ | АБ «УКРГАЗБАНК» |
| --- | --- |
| _______________________ | _______________________ |
| ______________________/_____________/ | ________________________ /_____________/ |
| М.П. | М.П. |

Додаток №2

до Договору № ______________________від «____» _______ 2016 р.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ*

до Обладнання:

| № | Характеристики | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- |

*Заповнюється Учасником конкурсних торгів відповідно до Технічного завдання (Додаток №3 документації конкурсних торгів).

ПОСТАЧАЛЬНИК:											      ПОКУПЕЦЬ:

| _______________________ | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |
| --- | --- |
| _______________________ | _______________________ |
| ______________________/_____________/ | ________________________ /_____________/ |